目 录

前  言	1

1综述	1

1.1编制依据	1

1.1.1法律法规	1

1.1.2部门规章	2

1.1.3技术导则与规范	3

1.1.4项目相关资料	3

1.2调查目的	3

1.3调查原则	4

1.4调查方法	4

1.5调查范围	4

1.6调查因子	5

1.7验收执行标准	5

1.7.1环境质量标准	5

1.7.2污染物排放标准	6

1.7.3其它标准	8

1.8环境保护敏感目标	8

1.9调查重点	12

1.10验收调查程序	12

2项目周边环境概况	14

2.1自然环境概况	14

2.1.1地理位置及交通	14

2.1.2地形地貌	14

2.1.3气候与气象特征	14

2.1.4地质及地震	15

2.1.5水系水文特征	17

2.2 社会环境概况	21

2.2.1行政区划及人口	21

2.2.2社会经济概况	21

2.3 工业及周围污染源	22

3工程调查	23

3.1工程建设历史	23

3.1.1发展历史	23

3.1.2开采现状	23

3.2工程概况	25

3.2.1工程基本情况	25

3.2.2工程项目组成	26

3.2.3矿山井田境界及资源概况	31

3.2.4开采方式及矿体特征	31

3.2.5开采顺序	33

3.2.6开拓、通风、运输及井下排水系统	33

3.2.7采空区回填	35

3.2.8主要生产设备	37

3.2.9劳动定员及生产效率	37

3.2.10总平面布置	37

3.2.11工程环保投资	38

3.3生产工艺流程及主要污染工序	38

3.3.1工艺流程及排污节点	38

3.3.2主要污染工序	39

3.4验收期间工况负荷	40

4环境影响报告书及其审批文件回顾	41

4.1环境影响报告书主要结论	41

4.1.1项目概况	41

4.1.2产业政策及相关规划	41

4.1.3环境质量现状	42

4.1.4环境影响预测与评价结论	42

4.1.5公众参与结论	43

4.1.6总结论	43

4.2环保部门相关批复	43

4.3环评报告书中相关措施落实情况	45

4.4环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况	46

5环境影响调查	48

5.1生态环境影响调查	48

5.1.1区域生态环境现状调查	48

5.1.2生态环境影响调查	51

5.1.3生态环境保护措施有效性分析	53

5.1.4建议	53

5.2地表水环境影响调查	53

5.2.1地表水环境概况	53

5.2.2水污染源及采取的工程措施调查	53

5.2.3矿井涌水水质监测及结果分析	55

5.2.4地表水环境保护措施有效性分析	57

5.2.5小结	57

5.2.6建议	57

5.3地下水环境影响调查	58

5.3.1地下水环境概况	58

5.3.2地下水水质监测及结果分析	59

5.3.3地下水环境影响调查	62

5.3.4地下水环境保护措施有效性分析	62

5.3.5建议	63

5.4大气环境影响调查	63

5.4.1大气污染防治措施调查	63

5.4.2大气监测及结果分析	64

5.4.3大气环境保护措施有效性分析	65

5.4.4建议	65

5.5声环境影响调查	65

5.5.1噪声源及防治措施调查	65

5.5.2厂界噪声监测	66

5.5.3声环境保护措施有效性分析	66

5.6固体废物环境影响调查	66

5.6.1固体废物产排情况	66

5.6.2环境保护措施有效性分析与建议	68

5.7社会环境影响调查	69

5.7.1有利影响调查	69

5.7.2不利影响调查	69

5.7.3对块择河水电站引水隧洞的影响	69

5.8清洁生产和污染物排放指标	70

5.8.1清洁生产	70

5.8.2污染物排放	71

6环境管理及监测计划落实调查	72

6.1环境管理落实情况调查	72

6.1.1日常管理	72

6.1.2环境风险防范与管理	72

6.2环境监测计划落实情况调查	73

6.3小结	73

7公众意见调查	74

7.1公众意见调查目的与意义	74

7.2公众意见调查内容	74

7.3调查方法、范围和对象	74

7.4调查结果与分析	75

7.4.1公众个人意见调查结果与分析	75

7.4.2公众团体意见调查结果与分析	76

7.5小结	78

8验收调查结论与建议	79

8.1工程概况	79

8.2环境影响调查结论	79

8.2.1生态环境影响调查结论	79

8.2.2水环境影响调查结论	80

8.2.3大气环境影响调查结论	80

8.2.4声环境影响调查结论	80

8.2.5固体废物环境影响调查结论	80

8.2.6社会影响调查结论	81

8.3环境管理及监测落实情况	81

8.4公众意见调查结果	81

8.5环境影响评价文件及审批文件有关要求落实情况	81

8.6清洁生产与污染物排放结论	81

8.7竣工环境保护验收调查总结论	82

8.8建议	82

附件：

附件1：委托书

附件2：曲靖市环境保护局关于曲靖市富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书临时备案的意见

附件3：富源县国土资源局关于非煤矿山转型升级有关事项的通知

附件4：营业执照（副本）

附件5：采矿许可证（副本）

附件6：突发环境事件应急预案备案登记表

附件7：废机油管理台账

附件8：竣工环保验收监测报告

附件9：富源县污染源现场环境监察记录

附件10：企业生产工况记录表

附件11-1：公众参与调查表（个人）

附件11-12：公众参与调查表（个人）

附件12-1：公众参与调查表（单位）

附件12-2：公众参与调查表（单位）

附图：

附图1：项目环境保护目标分布及调查范围图

附图2：矿区水文地质图

附图3：项目地理位置交通示意图

附图4：项目所在水系图

附图5：采空区现状分布图

附图6：地下开拓系统平面布置图

附图7：矿山工业场地平面布置图

附图8：卧式砂仓脱水全尾砂膏体充填系统示意图

附图9：项目评价区植被分布图

附图10：项目评价区土地利用现状图

附图11：项目竣工验收监测布点图

# 前  言

曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目由原富源铅锌矿和曲靖富盛铅锌矿有限公司富盛铅锌矿合并而成，始建于1989年，1991年正式投产。位于曲靖市富源县城167°方向，距县城平距约58km，属曲靖市富源县富村镇新厂村。由10个拐点坐标围限，经纬度在东经104°23′52″-104°24′41″、北纬25°21′08″-25°22′13″之间，开采标高1626-1376m，矿区面积1.859km2。项目开采规模为3万t/a，开采方式为地下开采，采用平硐+斜井的开拓方式、全面采矿法和房柱法的采矿方法。项目由地下开采系统和地上工业场地、办公生活区等组成。矿山现有通达地表的平硐口三条，分别为1496m主平洞口、安全出口、1553m通风巷。

2008年曲靖富盛铅锌矿有限公司将富源铅锌矿采矿权合并至曲靖富盛铅锌矿有限公司，采矿范围增加后未办理环评手续。根据《云南省环境保护厅关于加快推进环保违规建设项目整改工作的通知》（云环通〔2016〕85号）及《曲靖市人民政府办公室关于加快推进环保违法违规建设项目清理整改工作的通知》（曲政办发[2016]50号），2016年10月24日曲靖富盛铅锌矿有限公司委托湖北浩淼环境技术咨询有限公司承担编制了《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书》。现状环评评价期间，项目未正常生产且还存在一些问题需要整改，曲靖市环境保护局于2016年12月30日给予项目临时备案，并出具了《曲靖市环境保护局关于曲靖市富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书临时备案的意见》（曲环备案第22号）。曲靖富盛铅锌矿有限公司根据《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书》及临时备案意见对项目进行了整改。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13 号令）及《曲靖市环境保护局关于曲靖市富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书临时备案的意见》（曲环备案第22号），曲靖富盛铅锌矿有限公司对项目整改完成后于2017年10月委托深圳市宗兴环保科技有限公司云南分公司进行竣工环境保护验收调查工作。

接受委托后，深圳市宗兴环保科技有限公司云南分公司对项目进行了现场踏勘，云南蓝硕环境信息咨询有限公司对项目进行了现场监测，根据监测和踏勘情况及查阅有关技术资料，编制该项目竣工环保验收调查报告。

# 1综述

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月 1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月28日第九届全国人民代表大会第三十次会议通过，2016年7月2日修订，自2016年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年 1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，由中华人民共和国第十届全国人民 代表大会常务委员会第三十二次会议于2008年2月28日修订通过，2008年6 月1日起施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订），1995 年10月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，2005 年4月1日起施行，2004年12月29日第一次修订，2015年4月24日第二次修 订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日第八届 全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，1997年3月1日起施行；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2012年2月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正，2012年7月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日中华人民共和国第 十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，自2004年8月28日施行;

（9）《中华人民共和国水土保持法》，1991年6月29日经第七届全国人民 代表大会常务委员会第二十次会议通过，2010年12月25日修订通过，2011年 3月1日起施行；

（10）《中华人民共和国矿产资源法》，1986年第六届全国人大常务委员会 第十五次会议通过，并于1996年8月29日第八届全国人大常务委员会第二十一 次会议进行修订，1997年1月1日起施行；

（11）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，中华人民共和国国务院 令第284号，2000年3月20日施行；

（12）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2014年7月29日修订， 自发布之日起施行；

（13）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月18日国务院第10次 常务会议通过，1998年11月29日起施行。

### 1.1.2部门规章

（1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月27日国家环 境保护总局令第13号发布，2002年2月1日起施行，2010年部令第16号修改；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日实行；

（3）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，环 发[2000]38 号，2000 年 2 月 22 日；

（4）《关于印发<环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）>的通知》，环发[2009]150号，2009年12月17日；

（5）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，环发〔2004〕24 号，2004年2月12日；

（6）《关于发布矿山生态环境保护与污染防治技术政策的通知》，环发 [2005]109 号，2005 年 9 月 7 日；

（7）《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发〔2006〕28号，2006年3 月18日施行；

（8）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》，国土资发〔2006〕 225 号，2006 年9月30日；

（9）《关于进一步加强生态环境保护工作的意见》，环发[2007]37号，2007年3月15日施行；

（10）《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》， 国办发〔2010〕33号，2010年5月11日；

（11）《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》，环发 [2010]113号，2010年9月28日施行；

（12）《关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35号，2011年10月17日；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012年7月3日。

### 1.1.3技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（6） 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 1.1.4项目相关资料

（1）湖北浩淼环境技术咨询有限公司编制的《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书》；

（2）《曲靖市环境保护局关于曲靖市富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书临时备案的意见》（曲环备案第22号），2016 年12月；

（3）《曲靖富盛铅锌矿有限公司突发环境事件应急预案》；

（4）云南蓝硕环境信息咨询有限公司《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目竣工环境保护验收监测》（蓝硕监字【2017】369号）。

（5）云南蓝硕环境信息咨询有限公司《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目固体废弃物（废石）委托监测》（蓝硕监字【2017】404号）。

## 1.2调查目的

（1）调查现状环境影响评价报告书所提出的环境保护整改措施的情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况；

（2）调查工程已采取的生态保护、水土保持、污染控制措施等，并通过对项目所在区域环境质量的监测结果，评价、分析各项措施实施的有效性，针对该工程已产生的实际环境问题及潜在环境影响，提出可行的补救措施和应急措施，对已实施但尚不完善的措施提出改进意见；

（3）通过公众意见调查，了解公众对矿井环境保护工作的意见和建议，针对公众提出的合理建议提出解决建议；

（4）根据工程环境影响情况的调查，客观、公正地从技术上论证该工程是否符合相应的竣工环境保护验收条件。

## 1.3调查原则

本次环境影响调查坚持以下原则：

（1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定；

（2）坚持污染治理与生态保护并重的原则；

（3）坚持客观、公正、科学、实用的原则；

（4）坚持充分利用已有资料与现场踏勘、现场调研、现场监测相结合的原则；

（5）坚持对项目施工期、运营期全过程调查，根据项目特征，突出重点、兼顾一般。

## 1.4调查方法

（1）采用《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响技术导则—生态影响》（HJ19-2011）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）中规定的办法。

（2）运营期环境影响调查以文件资料收集、现场踏勘、验收监测、公众参与调查为主，通过现场调查、数据分析和查阅相关文件等，分析运营期环境影响；

（3）环保措施调查以核实有关环评和审批意见为主，通过现场调查，核实环评及审批意见中所提环保措施的落实情况及其效果。

（4）环保措施可行性及有效性分析采用实际效果分析的方法。

## 1.5调查内容及范围

本次验收调查范围原则上与环评范围一致，具体分为：

（1）生态环境：主要考虑地面沉陷影响范围、矿区地质灾害评估范围等，矿区边界外延200m，面积约为3.08km2。

（2）地表水环境：项目所在地西面的块择河，调查范围为项目矿井涌水排放口所在块择河上游500m 、下游1500m的河段。

（3）地下水环境：矿区范围水文地质单元。

（4）环境空气：重点调查工业场地、外围200m范围内区域。

（5）声环境：工业场地、竖井提升系统（含破碎）等外围200m。

（6）固体废物：废石、矿区生活垃圾以及废机油的处置与管理。

（7）公众意见调查范围：工程影响区域内的公众。

项目生态、大气、地表水、声环境评价范围详见附图1：项目环境保护目标分布及评价范围图；项目地下水评价范围详见附图2：矿区水文地质图。

## 1.6调查因子

（1）生态环境

调查工业场地占地情况以及矿山开采影响范围内的村庄、农作物、耕地、植被、动植物、土地利用、水土流失等；地质环境，重点是地质灾害。

（2）水环境

矿井排水污染源调查因子：pH、CODcr、氨氮、SS、总磷、总氮、总锌、总铜、硫化物、氟化物、总铅、总镉、总铬、总砷、总镍、总汞、水量和排放去向。

（3）环境空气：工业场地场界无组织排放TSP。

（4）声环境

厂界声环境影响调查，等效声级Leq dB（A）。

（5）固体废物

本次固体废物验收调查主要对废石利用情况进行调查，同时重点对生活垃圾的产生的量及处理去向进行调查。

## 1.7验收执行标准

本次验收调查执行项目环境影响评价采用的环境标准，根据新颁布、修订执行标准进行校核。

### 1.7.1环境质量标准

（1）地表水环境

项目区地表水体为块择河及其支流夹身沟、下布村沟。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，块择河（响水河水库出口以下全河段）主要功能为工业用水、农业用水，水体保护类别为Ⅳ类，块择河执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水质标准，夹身沟及下布村沟参照块择河执行Ⅳ类水质标准。详见表1.7.1-1。

表1.7.1-1  地表水环境质量标准       单位：mg/L(pH无量纲)

| 项目 | pH | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 硫化物 | 氟化物 | 石油类 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类标准 | 6～9 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.05 |
| 项目 | 锌 | 铜 | 镉 | 砷 | 汞 | 六价铬 |
| Ⅳ类标准 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.05 |

（2）空气环境

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，执行标准限值详见表1.7.1-2。

表1.7.1-2  环境空气质量标准           单位：μg/m3

| 标准号 | 污染物名称 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1小时 | 24小时平均 | 年平均 |
| GB3095-2012 | TSP | 900* | 300 | 200 |
|  | PM10 | 450* | 150 | 70 |
|  | PM2.5 | 225* | 75 | 35 |

注：* 小时浓度按日均浓度的3倍考虑。

（3）声环境

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见表1.7.1-3。

表1.7.1-3  声环境质量标准             单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 时段 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 2类 | 60 | 50 |  |

（4）地下水环境

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类水标准，见表1.7.1-4。

表1.7.1-4  地下水质量标准     单位：mg/L(pH无量纲)

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤20 | ≤3.0 | ≤250 | ≤1.0 |
| 项目 | 氯化物 | 砷 | 锰 | 溶解性总固体 | 铅 | 汞 |
| 标准值 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.001 |
| 项目 | 锌 | 铜 | 镉 | 铁 | 六价铬 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.05 |

### 1.7.2污染物排放标准

（1）废水排放标准

本项目在运行期产生矿坑涌水，部分外排至块择河，外排废水污染物执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表2 规定的水污染物排放限值。具体标准值见表1.7.2-1。生活污水经处理收集后用于工业场地、矿区道路洒水降尘不外排。

表1.7.2-1  铅锌行业水污染物排放标准       单位：mg/L

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 总排放口 |
| 2 | 化学需氧量 | 60 |  |
| 3 | SS | 50 |  |
| 4 | NH3-N | 8 |  |
| 5 | T-P | 1.0 |  |
| 6 | T-N | 15 |  |
| 7 | 总ZN | 1.5 |  |
| 8 | 总Cu | 0.5 |  |
| 9 | 硫化物 | 1.0 |  |
| 10 | 氟化物 | 8 |  |
| 11 | 总Pb | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 12 | Cd | 0.05 |  |
| 13 | Hg | 0.03 |  |
| 14 | As | 0.3 |  |
| 15 | Ni | 0.5 |  |
| 16 | Cr | 1.5 |  |

（2）大气污染物排放标准

项目大气污染物排放执行GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》表6企业边界大气污染物排放浓度限值，具体见表1.7.2-2。

表1.7.2-2  铅锌行业大气污染物排放标准     单位：mg/m3

| 污染物 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 企业边界 |

（3）噪声排放标准

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，详见表1.7.2-3。

表1.7.2-3 工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）2类标准 |

（4）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为开采废石，废石属性鉴别执行GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》标准值（见表1.7.2-4）、GB5085.1-2007《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》（见表1.7.2-5）。经类比确定本项目固体废物为第Ⅰ类一般工业固体废物，执行GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置污染控制标准》中第Ⅰ类一般工业固体废物储存、处置标准和环境保护部公告2013 年第36 号。

表1.7.2-4  浸出液毒性鉴别标准值单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 浸出液最高允许浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总铜 | 100 |
| 2 | 总锌 | 100 |
| 3 | 总镉 | 1 |
| 4 | 总铅 | 5 |
| 5 | 总铬 | 15 |
| 6 | 六价铬 | 5 |
| 7 | 烷基汞 | 不得检出 |
| 8 | 总汞 | 0.1 |
| 9 | 总铍 | 0.02 |
| 10 | 总钡 | 100 |
| 11 | 总镍 | 5 |
| 12 | 总银 | 5 |
| 13 | 总砷 | 5 |
| 14 | 总硒 | 1 |
| 16 | 氰化物 | 5 |

表1.7.2-5  腐蚀性鉴别标准值

| 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 2～12.5 |

### 1.7.3其它标准

水土流失强度评价标准执行国家水利部《土壤侵蚀分极分类标准》（SL196-96），见表1.7.3-1。

表1.7.3-1   土壤侵蚀强度分级标准

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/（km2·a）] | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | <1000 | <0.74 |
| 轻度 | 1000～2500 | 0.74～1.9 |
| 中度 | 2500～5000 | 1.9～3.7 |
| 强烈 | 5000～8000 | 3.7～5.9 |
| 极强烈 | 8000～15000 | 5.9～11.1 |
| 剧烈 | >15000 | >11.1 |

## 1.8环境保护敏感目标

经现场调查，环境保护目标与环评阶段时一致，无新增环境保护目标。主要环境保护目标详见表1.8-1；主要环境保护敏感点分布图详见附图1。

（1）大气和噪声环境保护目标

大气：项目工业场地、 废石临时堆场均位于狭长山谷中，大气保护目标主要考虑与项目位于同一山谷及山脊周围的村庄。

噪声：主要为工业场地、风井、废石场周围200m 范围内的村庄。

（2）地表水环境保护目标

根据评价范围，确定地表水保护目标为块择河。

（3）地下水环境保护目标

地下水保护目标为评价范围内受采矿活动影响的水文地质单元、出露泉点等。根据现场调查显示，矿区内主要分布有2处泉点，分别为石山脚村泉点、下布村泉点。其中石山脚村泉点供上田坝村和石山脚村民饮用水、下布村泉点供部分下布村民饮用水。

矿区内及地下水评价范围内的居民点有富村镇上布村、新厂村、下布村、上田坝村、下田坝村、石山脚、油榨房村，下布村、上布村、新厂村、下田坝村及油榨房村居民饮用水主要由新厂村委会自来水管供给，水源主要取自富村镇迤佐河水库；上田坝村和石山脚村居民用水主要取其矿区东侧石山脚村泉点，下布村部分居民户饮用水取自矿区中部的下布村泉点。

（4）生态环境保护目标

生态评价范围内的植被、动植物、土地、村庄、农作物等生态景观。

表1.8-1  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 敏感点名称 | 位置 | 保护目标特征 | 环境功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 上布村 | 矿区范围内，工业场地东北侧630m、高差+205m；废石临时堆场东北侧约520m、高差+196m | 131户507人 | 环境空气执行GB3095-1996《环境空气质量标准》，二级标准。 环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准。 |
|  | 新厂村 | 矿区东北角边缘，工业场地东北侧1000m、高差+225m；废石临时堆场东北侧约1050m、高差+216m | 189户863人 |  |
|  | 下布村 | 矿区范围内，工业场地东南侧840m、高差+178m；废石临时堆场东南侧690m、高差+169m | 214户892人 |  |
|  | 新厂小学 | 矿区范围内，工业场地东南侧590m、高差199m；废石临时堆场东南侧420m、高差+190m | 教职工500人 |  |
|  | 上田坝村 | 矿区范围内，工业场地东南侧1120m、高差171m；废石临时堆场东侧990m、高差+162m | 53户195人 |  |
|  | 下田坝村 | 矿区范围内，工业场地东南侧1240m、高差+129m；废石临时堆场东南1000m、高差+120m | 82户308人 |  |
|  | 石山脚 | 矿区范围外东面200m，工业场地东南面1490m、高差+195m；废石临时堆场北面1360m、高差+186m | 63户289人 |  |
|  | 油榨房村 | 矿区范围内，工业场地东南1300m、高差119m；废石临时堆场东南1200m、高差+110m | 97户381人 |  |
|  | 拖迫 | 矿区范围外东南面590m，工业场地东南面2100m、高差+205m；废石临时堆场北面2010m、高差+196m | 41户167人 |  |
|  | 上石洞 | 矿区范围外南面1110m，工业场地东南面2220m、高差-26m；废石临时堆场北面2060m、高差-35m | 73户289人 |  |
|  | 迤东田 | 矿区范围外北面320m，工业场地东北面1700m、高差+228m；废石临时堆场北面1770m、高差+219m | 141户632人 |  |
|  | 迤西田 | 矿区范围外北面1020m，工业场地北面1400m、高差+117m；废石临时堆场北面1650m、高差+108m | 271户968人 |  |
|  | 富乐镇区 | 矿区范围外西面1600m，中间隔块择河；工业场地西南面1690m、高差+224m；废石临时堆场西面1800m、高差+215m | -- |  |
|  | 马路脚村 | 矿区范围外西面420m，中间隔块择河；工业场地西面560m、高差+191m；废石临时堆场西北面720m、高差+182m | 10户46人 |  |
|  | 老君台村 | 矿区范围外西北面610m，中间隔块择河；工业场地西北面870m、高差+168m；废石临时堆场西北面1070m、高差+159m | 18户72人 |  |
|  | 摩落黑 | 矿区范围外西北面800m，中间隔块择河；工业场地西北面1000m、高差+242m；废石临时堆场西北面1200m、高差+233m | 70户283人 |  |
|  | 蝦子湾 | 矿区范围外西面870m，中间隔块择河；工业场地西面950m、高差+248m；废石临时堆场西北面1080m、高差+239m | 46户196人 |  |
|  | 上菜园 | 矿区范围外西面1500m，中间隔块择河；工业场地西南面1640m、高差+167m；废石临时堆场西南面1600m、高差+158m | 70户322人 |  |
|  | 下菜园 | 矿区范围外西南面1550m，中间隔块择河；工业场地西南面2060m、高差+132m；废石临时堆场西南面1980m、高差+123m | 145户556人 |  |
|  | 犀牛塘 | 矿区范围外西南面1210m，中间隔块择河；工业场地西南面1400m、高差+27m；废石临时堆场西北面1360m、高差+18m | 115户504人 |  |
|  | 上团箐 | 矿区范围外西南面1560m，中间隔块择河；工业场地西南面2460m、高差-7m；废石临时堆场西南面2320m、高差-16m | 127户510人 |  |
| 噪声 | 位于矿石运输路线两侧200m 范围内下布村、新厂小学。 |  |
| 地表水 | 块择河 | 位于矿区西侧边缘，流向由北向南流经矿区边缘，最终汇入黄泥河。 | 为Ⅳ类水体，年平均38.16m3/s | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 |
| 地下水 | 下布村泉点 | 出露于含水层P2x，位于矿区中部、下布村西侧，下布村部分村民饮用水源 | 流量为0.2L/S | GB/T14848-93《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
|  | 石山脚村泉点 | 出露于含水层T2g1+2，位于矿区外东侧、石山脚村东侧，上田坝村和石山脚村村民饮用水源 | 流量为1L/S |  |
| 生态环境 | 动植物、生 态系统等 | 现有的动植物、土地和上布村、下布村、新厂村、上田坝、下田坝、油榨房村等不受矿山建设引发的次生灾害、粉尘、噪声等的破坏或污染；水土流失控制在可以接受范围。 |

注：“+”表示该目标高于矿区建筑物、“-” 表示该目标低于矿区建筑物。

## 1.9调查重点

本次验收调查重点主要对《曲靖市环境保护局关于曲靖市富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书临时备案的意见》（曲环备案第22号）、《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书》中提出的整改措施落实情况进行调查，包括：

（1）矿井水防治措施及达标排放情况；

（2）生活污水处理设施；

（3）固废临时堆场硬化等设施；

（4）破碎工段、废石临时堆场扬尘治理设施及无组织颗粒物达标排放情况；

（5）废机油等暂存设施。

## 1.10验收调查程序

根据国家环境保护部建设项目竣工环境保护验收管理程序流程示意图1.10-1。

图1.10-1   竣工环境保护验收调查工作程序图

# 2项目周边环境概况

## 2.1自然环境概况

### 2.1.1地理位置及交通

曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目位于富源县富村镇与罗平县富乐镇交界的块择河东岸地段，中心区位于富源县城167°方向，平距约58km，属云南省曲靖市富源县富村镇新厂村所辖，地理坐标：东经：104°23′52″-104°24′41″；北纬： 25°21′08″-25°22′13″。由矿区向北经新厂、大寨子至迤佐水库为18km简易公路；迤佐至富源为省道（柏油路，S205线），公路里程72km；富源经曲靖至昆明为324（GZ65）国道220km全部是高速公路；矿区向西约5km到富乐，由富乐经桃源、东山、越州至黄泥堡接曲陆高速公路。交通较为便利。

项目地理交通图见附图3：项目地理位置交通示意图。

### 2.1.2地形地貌

项目区地处云贵高原中东部低区，属构造侵蚀地貌和剥蚀堆积地貌。矿区西部为构造侵蚀块择河峡谷地形，呈“U”字型，地形切割强烈，河谷两岸地势陡峻，高程由块择河河面1436m（矿区最低点）上升到长皮梁子1771.47m，相对高差335.47m。其中1560m高程以下块择河峡谷河岸为陡崖地形，陡崖深40-100m；1560-1750m高程峡谷河岸为陡坡地形，地形坡度一般大于25度。矿区东南部为构造侵蚀低山地形，高程在1750-1850m，相对高差150m，地形坡度10-15度。其间在上布村和新厂一带为剥蚀堆积地貌，地形平缓，地形坡度8-10度。

矿区北缘分布有夹身沟，南部有下布村沟。夹身沟长1800m，沟床标高1800-1490m，1650m高程下沟道多跌坎陡壁，常年有水，由于受水流的侵蚀、侧蚀作用，谷坡地形较陡，地形坡度在20-35度之间，局部分布陡坎、陡壁。下布村沟长2300m，沟床标高1700-1434m，常年有水，受水流侵蚀、侧蚀作用，谷坡地形较陡，地形坡度在20-30度之间。

### 2.1.3气候与气象特征

富源县境内属南温带山地季风型半湿润气候。由于地处低纬高原，山高谷深，坡陡流急，地形地貌复杂，形成南部热、中部暖、北部凉的区域气候；又在垂直差异上形成槽坝热、半山暖、山区凉、高山寒的立体气候。年平均气温 13.8℃，最高月均气温19.8℃，最低月均气温5.7℃，一年内最高气温为7月，最低为1月。年平均降雨量1093.7mm，其中5～10月为雨季，占降雨量的87.1%，11月至次年4月为少雨干季，雨量占12.9%，降雨量最高年为1565.2mm，最低年为847.3mm，年均相对湿度为75%。年均日照时数1819.8h，最高年为2052.2h，最低年为1407.1h。年均无霜区为242天，最多年为287天，最低年为172天。时有干旱、冰雹、霜冻、风灾和洪涝等自然灾害出现。风力最大为1～4月，月平均为4.1～4.9m/s，最小月为8月，月平均为2.2m/s，多年平均风速3.8m/s。

富村镇年平均气温13.6℃，最高气温28℃，年平均降雨量1600mm左右，日照1350小时，相对湿度58%，无霜期100～250天，雾期较长约140～180天，素有“雾村”之称。

项目工业场地所在块择河河谷风向为沿河谷向北吹去，年平均风速在3.1m/s，最大风速25m/s。

### 2.1.4地质及地震

（一）地层

矿区出露的地层主要为二叠系的碳酸盐岩、碎屑岩及火山岩，在沟谷和山间凹地分布有第四系，现由新至老分述如下：

第四系（Q）：由残积和洪积物组成，与下伏地层不整合接触。残积层：由褐黄、紫红、褐红、砖红色，粘土夹岩块组成；分布于山坡及岩溶凹地中。洪积层：由褐灰、灰白等杂色，呈松散状态的粘土夹角砾组成，分布于沟谷或块泽河中的为松散角砾或卵石夹漂块石，厚0—20m。

二叠系上统宣威组（P2x）：分为上中下二个岩性段，与下伏地层假整合接触。

上段（P2x2）：上部为褐黄、暗灰、灰黑色，砂岩夹泥页岩及硅质条带，一般夹1—3层无烟煤，局部夹炭质页岩、煤线及结核状硫铁矿，下部为黄绿、灰黄色岩屑砂岩夹泥岩，厚80—120m。

下段（P2x1）：褐黄色、灰绿色玄武质砾岩，砾石一般35cm大小，呈圆、次圆状；砾间为泥质胶结，局部为玄武质胶结，厚042.3m。

二叠系上统峨眉山玄武岩（P2β）：灰绿、暗紫灰色，致密块状玄武岩，气孔、杏仁状玄武岩，夹紫红、紫色凝灰岩。局部夹砾岩(玄武质)；与下伏茅口灰岩接触部有时见褐黄、灰褐色凝灰岩或硅质岩。局部见立方体或五角十二面体黄铁矿脉，厚180—246m。矿区内局部有灰、灰白、灰绿色，角砾状的玄武岩充填于灰岩中，角砾间为不规则磁黄铁矿网脉，与下伏地层喷发不整合接触。

二叠系下统茅口组（P1m）：在矿区内分为三个岩性段。

上段（P1m3）：灰、青灰色，中厚层状细晶灰岩夹白云质灰岩及白云岩，含较多沿层分布的碎裂状燧石结核及条带。偶见沿层产出的粗晶白云石(大理岩化)及零星铅锌矿化，厚3080m。

中段（P1m2）：浅灰色灰岩与灰黑、灰白色，白云岩互层，白云岩与灰岩呈犬牙交错的透镜状，局部见乳白色粗晶白云石。由本段顶界向下45m左右为铅锌矿化层，矿化层厚021.5m。局部夹灰、白色麻点状(俗称：麻布石(大理岩化))粗晶白云岩及方解石、铅锌矿团块，厚171.4m，为本区铅锌含矿层位。

下段（P1m1）：浅灰色，中厚层状灰岩夹白云质灰岩，厚120150m。为矿化岩段下伏地层，矿区内未出露。

（二）构造

矿区地层为走向N20-60°E，倾向SE，倾角8-20°的单斜层。P1m3与P2β，P2β与P2x有明显的沉积间断，为灰岩与玄武岩间古岩溶接触，玄武岩与宣威煤系为玄武质砾岩，为古侵蚀面。

（1）矿区褶皱

矿区东西两侧分别为富村弧形向斜和拖牛复背斜。

富村弧形向斜：向斜轴位于红石岩—阿白寨—板坪一线，呈向西突出的弧形，两翼地层倾角15-25°，向斜核部地层为中三叠法郎组，翼部为飞仙关组和宣威组。

拖牛复背斜：背斜轴位于拖牛至落峰一线，呈近南北向展布，两翼地层倾角8-20°，背斜核部地层为P1m，翼部为P2β及P2x，矿区位于拖牛背斜的东翼。

两个褶皱构造由于受南北、北东组断裂的错切，使轴的连续性受到破坏。

（2）矿区断裂

矿区内断裂构造有南北、北东、东西、北西4组，其断裂长度、断距、规模等依次减小。

A.南北组

在矿区内呈北北东—北北西向展布，长度大于2km，倾向东，倾角70—80°，断裂角砾岩带一般宽50—500cm，断距<20m，擦痕近于水平(α=5-15°)，为平移正断层主要分布于块泽河以西的地区，是区内的主要控矿断裂构造之一。

B.北东组

呈北30-60°东方向展布，长度500m->4km，倾向北西，倾角60-77°，断裂角砾岩大部糜棱岩化，少部分为2-10mm的角砾，碎裂带一般宽5-100cm，局部宽达20m；擦痕近水平(α=3-13°)，为平移断层，主要分布于块泽河东岸。由于与其它方向断裂的归并，局部呈波状弯曲。

C.东西组

东西向的断裂为大水塘-块泽河的F21，断裂出露线为向北突出的“舌状”，断裂南盘(上盘)为飞仙关组地层，北盘(下盘)为玄武岩或茅口灰岩。断裂破碎带被第四系土层掩盖，断裂带宽度、走向和倾角不清。且由于南北或北东向断裂错切，使该断裂在平面上连续性较差，区内断续长2.5km。

D.北西组

北西组断裂在矿区内规模最小，长度一般600-1200m，走向北40-60°西，倾向北东或南西，倾角65-89°，断裂带宽5-200cm，一般为白云石或方解石胶结，局部可见灰岩、白云岩、白云石角砾，角砾一般20-50cm。擦痕近水平，断裂在垂向上呈波状，致使倾向有北东、南西的变化，为平移断层，是矿区的主要破坏和控制矿体的断裂构造之一。

（三）地震及区域稳定性

项目区位于弥勒—富源中强地震带南侧，距地震带边缘20km，地震活动较弱。活动性断裂是地震发生的主要地震构造。据地震资料，项目区内未有历史地震记载，仅在区域南西的罗平县1962年8月19日发生4.1级地震一次。属区域较稳定区。

### 2.1.5水系水文特征

（一）地表水

富源县属珠江上游的山区县，自然水源丰富，雨量充沛，水资源总量28.8亿m3， 境内河流属珠江流域西江水系的南北盘江支流，主要河流有块择河、黄泥河、嘉河、丕德河及其支流，境内流量22.1 亿m3，境外流入水量6.7亿m3，人均拥有水资源4500m3。

区内主要河流有南盘江一级支流块择河（黄泥河的上游段），以及块择河支沟夹身沟和下布村沟。块择河位于矿区西侧边界、由北往南泾流矿区边缘，夹身沟位于矿区北侧边界，由东往西泾流矿区边缘流入块择河，下布村沟位于矿区南部，由北东往南西流经矿区南部汇入块择河。采区距块择河平距400-450m，采区北部靠近夹身沟，采区东南距下布村沟300m。矿区最低侵蚀基准面为块择河，标高1436m。矿区上游1.8km处为块择河电站的引水坝，蓄水位1580m，其引水隧道顶板分布于1530m，从矿区中部由北向南横穿。

块择河位于矿区西侧边缘，流向由北向南流经矿区边缘，为南盘江一级支流黄泥河的上游段，矿区内河谷狭窄幽深，险涯陡壁多见。在矿区内河面标高1489-1436m，雨季流量61.14m3/s，枯季15.28m3/s，年平均38.16m3/s。

夹身沟位于矿区北侧边缘，为块择河支流，流向由东北向西南会在矿区北侧边缘汇入块择河，汇流面积1.5km2，沟床标高1800-1490m，平均流量10L/s。

下布村沟位于矿区南部，为块择河支流，流向由东北向西南流经矿区南部，在矿区外约500m汇入块择河，河床标高1700-1436m，平均流量6.6L/s。

项目区水系图见附图4：项目所在水系图。

（二）地下水

（1）区域水文地质条件

项目区属珠江水系，矿床所处块择河东岸。根据矿区水文地质图，项目矿区为一相对独立的水文地质单元，北、东、南三面以自然分水岭为边界，西面以块择河为界。矿区水文地质单元汇水面积约6.8km2，地表水除块择河河水较大外，其余溪水均较小。

（2）地下水类型

根据项目区地下水的赋存条件及水力特征，项目矿区地下水可分为岩溶水裂隙水、裂隙水、孔隙水三类，矿区地下水以岩溶水为主，局部存在裂隙水，孔隙水主要分布于上布村及新厂一带。

（3）水（隔）水层特征

矿区分布二叠系茅口组、玄武岩、宣威组地层，其赋水性如下：

1）含水层

①茅口组（P1m）：为灰、深灰色，中至厚层状隐晶—中晶白云岩、灰岩、白云质灰岩，厚500m。岩层走向北东，倾向南东，倾角8-20°。岩石裂隙、溶穴发育，有的发育成较大的溶洞，构成地下水汇集的空间和运移、泾流的通道，地下水以管状流为主。地下水径流模数8.82L/s•km2，地下水无色、无味、透明，PH值7.6-7.8，总矿化度0.23-0.262g/L，地下水化学类型为HCO3-Ca、HCO3-Ca•Mg型水，水质好。富水性极强，且不均匀，对开采存在较大的影响。

②峨眉山玄武岩（P2β）：灰绿、深灰色，致密块状玄武岩、气孔杏仁状玄武岩，夹紫红色凝灰岩，底部与茅口灰岩接触处为硅质岩夹粘土岩。致密孔状玄武岩柱状节理发育，厚246m。浅部风化裂隙发育，地下水以裂隙水为主，地下水径流模数0.638L/s•km2。地下水无色、无味、透明，水温18°，PH值7.1，总矿化度0.09g/L，地下水化学类型为HCO3-Ca•Mg型水，水质好。该层富水性较弱，为较弱含水层。对开采影响不大。

2）隔水层

宣威组（P2x）：上步：深灰、褐黄、灰黑色，泥岩、页岩、细砂岩夹煤层或硫铁矿层；中部：黄绿、灰黄色岩屑砂岩夹泥岩：底部为玄武岩质或泥质胶结的玄武质砾岩。分布于矿区内的长坡梁子山顶-上布村一带，厚250m。地下水出露少，水化学类型为SO4-Na型水，水质差。该层位于含矿层之上，是很好的隔水层，富水性弱。对开采影响不大。

（4）地下水补给、径流、排泄条件

1）块择河河面标高以上的部分

大气降水是矿区地下水主要的补给来源，通过玄武岩节理、岩溶溶隙相互联通的补给。在矿区内由于地形坡度较陡，局部形成悬崖峭壁，沟谷发育，切割深度大，大气降水沿地表径流排泄快，延节理、裂隙、断裂带补给地下水的数量有限。

矿区地下涌水主要分布在西部块择河河边和南东部的F8断裂带上。

在持续的雨量较大期间，井下涌水在雨后24小时以后变浑浊；雨水停止后，井下涌水逐渐变清澈；河水仍然浑浊不清。地下水的泾流速度与岩溶溶蚀裂隙的大小、联通状况有关。井下岩溶裂隙联通好，地下水流呈管状流，裂隙联通差的，径流呈渗流、面流。地下水主要以泉水的形式在沟谷边、陡岩边、低凹处排泄、补给地表沟水或河水。

2）块择河面标高以下部分

①补给条件

河面以下的岩溶水主要接受块择河河水的水平侧向的补给，地下水主要的补给通道是溶缝和断层。水文地质条件极为不均匀。

②排泄条件

项目矿山地下水均向采矿井下排泄。随着开采深度的增加，矿坑涌水量有可能增大。从矿坑涌水动态来看，河水与井下涌水关系密切。随着上游块泽水电站引水坝的蓄水，矿区的水文地质条件将会产生较大的变化。

（5）矿床充水因素分析

矿床充水因素及进水方式主要有以下四个方面：

①大气降水：是矿床充水的主要影响因素。大气降水沿节理、岩溶裂隙、断层破碎带直接补给地下水，使井下冷泉用水量发生明显变化，雨天浑浊，晴天清澈透明。

②相邻岩溶裂隙充水：矿区内的岩溶主要沿北东向的F8、F9、F10、F11断裂带附近呈带状分布；在两组或多组断裂交汇带形成的岩溶规模相对较大，垂直方向延伸是水平方向的5-10倍；同时也是地下水径流的主要通道。经工程揭露，矿区的岩溶主要分布于16-11线间F9南东的北东向断裂带上，岩溶溶隙一般在10-50cm大小，个别沿断裂延长或延深大于4m。

③地表河水及溪水：区内河水主要有块择河，溪水有夹身沟及下布村沟。

矿床充水条件：矿区属于水文地质条件复杂的矿床，为岩溶、裂隙直接充水的矿床，地表水对矿坑充水有影响。废井中的积水和大裂隙内的积水对矿床均存在充水威胁。矿区主要存在三个水平岩溶带，第一层水平岩溶带标高在1800-1890m，无分层现象；第二层水平岩溶带标高在1600-1650m，岩溶高6-8m，长轴长4m，洞中见钙华、石钟乳。第三层水平岩溶标高1480-1550m，为块择河的排泄基准面，具体表现在天生桥一带形成付流入、出口，在入口处，块择河由170°转向135°，出入口均见石钟乳和钙华分布。地下水以暗河方式向块择河排泄。

（6）地下水出露点

下布村泉点出露于含水层P2x，位于矿区中部、下布村西侧，下布村部分村民饮用水源，流量为0.2L/S。

石山脚村泉点出露于含水层T2g1+2，位于矿区外东侧、石山脚村东侧，上田坝村和石山脚村村民饮用水源，流量为1L/S。

原块择河边温泉出露于含水层P1m，位于矿区1494排水及安全出口西侧河边，出露流量为5L/S，水温在32℃-38℃。根据与新厂村委会落实，该泉点于2006年受到块择河电站隧洞施工影响，已经丧失原有温泉的功能。曲靖富盛铅锌矿有限公司在1494排水及安全出口自建水池，矿井涌水排出地表汇入该水池，给当地居民泡温泉使用。

## 2.2 社会环境概况

### 2.2.1行政区划及人口

富源县位于云南省东北部，曲靖市东部。辖区总面积3348km2，属高原多山地区。县人民政府驻地中安街道办事处，距省会昆明198km，距曲靖市人民政府驻地麒麟区63km。2015年，富源县辖中安街道、胜境街道、后所镇、墨红镇、大河镇、营上镇、竹园镇、富村镇、十八连山镇、黄泥河镇、老厂镇和古敢水族乡9镇1乡2街道，161个村、居（社区）民委员会（其中18个社区，143个村委会），1782个自然村。

矿区行政区划属富源县富村镇管辖。富村镇位于富源县中部，乡政府所在地距富源县城75km，2015年末，全镇辖21个村（居）委会，204个自然村，271个村民小组（14个居民小组、257个村民小组），2.35万户10.45万人，其中非农业人口6502人，占总人口的6.2%；少数民族8168人，占总人口的7.8%；男性5.49万人，占总人口的52.5%，女性4.96万人，占总人口的47.5%。

### 2.2.2社会经济概况

富源县2015 年实现生产总值165 亿元，按可比价格计算比上年增长 13.5%，其中，第一产业实现增加值 28.9244 亿元，增长7%；第二产业实现增加值93.55亿元，增长17.69%；第三产业增加值 42.51 亿元，增长 8.7%。经济结构继续得到优化，三次产业结构比重为17.5:56.7:25.8。

富村镇境内自然资源丰富，有煤、铅锌、石膏、铜、铁等。其中已探明的煤储量为1.4亿吨，铅锌的储量为1800万吨，还有待开发的旅游资源，新厂热水塘等。全乡经济以乡镇企业和种养业为主，主要农作物有包谷、洋芋、稻谷、荞籽等；经济作物有烤烟、魔芋等。境内气候宜人，交通便利，富兴公路和富老公路在此交汇。辖区内有合资企业1个；乡镇企业1303个，其中工业企业165个，商饮服务、交通运输、建筑、贸易、零售等企业1138个。2015年，全镇国民生产总值实现17.18亿元，同比增9％；农村经济总收入实现11.44亿元，同比增8.6%；固定资产投资完成6.06亿元，完成县下达任务的103%；招商引资完成6.3亿元，完成县下达任务的110.5%；社会消费品零售总额达4.25亿元，同比增9.5%；农民人均纯收入实现9668元，增长15%。

## 2.3 工业及周围污染源

富盛铅锌矿位于原国家出资探明的“罗平县富乐厂多金属矿区”的新君台矿段内，矿区周围矿井较多。西边块择河以西为罗平锌电股份有限公司富乐铅锌矿，生产规模为10万t/a，生产废水排入块择河，其排放口位于曲靖富盛铅锌矿废水排放口上游附近；西南紧邻富源县泰源矿业有限公司热水塘铅锌矿（原富源县富村镇热水塘福利铅锌铅矿）采选厂，生产规模为3万t/a，生产废水排入块择河，其排放口位于曲靖富盛铅锌矿废水排放口下游约1km处，于2014年停产；东南紧邻富源富村镇富路铅锌矿，其生产期间生产废水排入块择河，排放口位于曲靖富盛铅锌矿废水排放口下游约1km处，于2010年停产；西北临近富源县富村镇福利铅锌矿，生产规模为1万t/a，生产废水排入块择河，其排放口位于曲靖富盛铅锌矿废水排放口上游约600m，于2014年停产。

根据现场勘查及走访调查，罗平锌电股份有限公司富乐铅锌矿生产外，其他矿厂目前均停产。罗平锌电股份有限公司富乐铅锌矿生产时的矿井涌水排入块择河，其他矿厂现无矿井污染物排出。

# 3工程调查

## 3.1工程建设历史

### 3.1.1发展历史

曲靖富盛铅锌矿有限公司富盛铅锌矿矿区位于罗平县富乐镇与富源县富村镇交界的块择河东岸地段，中心区位于富源县城167°方向，平距约39km，属云南省曲靖市富源县富村镇新厂村所辖。现矿区范围由原曲靖富盛铅锌矿有限公司富盛铅锌矿和富源铅锌矿合并而成，合并后采矿权范围共由10个拐点围限，经纬度在东经104°23′52″-104°24′41″、北纬25°21′08″-25°22′13″之间，开采标高1626m-1376m，矿区面积1.859km2。

原富源铅锌矿于1989年开始建设开采系统，于1991年7月正式投产并取得富源铅锌矿采矿权，生产规模为2.1万t/a，建设有平硐、竖井、回风井、安全出口等生产系统。

曲靖富盛铅锌矿有限公司于2001年9月成立，于2002年获得“富盛矿”采矿权，两矿开采范围属于服务于多金属矿区的五个矿段中的新君台矿段。两矿山地理位置相邻且两家单位为同一法人的“兄弟”企业公司，两个矿区共用开拓系统、通风系统、排水系统等。原富源铅锌矿2004年改制后由曲靖富盛铅锌矿有限公司购买。为方便管理，2008年5月曲靖富盛铅锌矿有限公司将富源铅锌矿采矿权合并至曲靖富盛铅锌矿有限公司，并已在2008年8月完成了由原富源铅锌矿转让到曲靖富盛铅锌矿的交易手续，云南省矿业权交易批准号（滇）采转[2008]第33号，鉴证书：矿交采转鉴证[2008]32号。同年富源铅锌矿注销了工商营业执照及税务登记证。2009年10月，两个采矿权参加了全省性矿权核查工作，并获得北京54转西安80坐标，项目合并后的采矿权已于2011年7月取得采矿许可证（证号：C53000020100932210073991），项目开采规模为3万t/a，矿山规模为小型，开采方式为地下开采。该采矿证有效期限为2011年7月5日至2016年7月5日，到期后建设方停产并办理采矿证延续手续，于2017年5月25日取得新采矿证（证号：C5300002010093210073991），有效期限为2017年5月25日至2018年5月25日。

### 3.1.2开采现状

富盛铅锌矿目前主要的生产坑口包括平硐口、工业场地竖井提升系统、通风口等，生产规模为3万t/a、100t/d矿石。平硐口位于标高1496m处平台，布置有值班室、水泵房等；工业场地位于标高1553m处平台，为主要生产区，包括竖井提升系统（含矿石初碎系统）、压风机房、配电室、仓库、通风巷口等。

曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿于1989年开始开采，采用平硐、盲斜井开拓，采矿方法采用全面采矿法和房柱法。开采铅锌矿主要赋存于二叠统茅口组中段的大理岩化白岩中①、②、③号矿体。根据建设单位提供的资料，截至2016年矿区范围内已探明总的矿石储量158.06万吨，已开采量121.64万吨，余36.42万吨，现有探明储量还可开采约11年（按回收率90%计）。

（1）采空区现状

本项目矿权内采空区有3个，分别对应的是①、②、③号矿体。

①号矿体采空区：采空区形态复杂，南北长840m、东西宽200m的范围内。采空区总面积14202m2，踩空高度1.6-16.8m，采空区内留有保安矿柱及水泥柱保安柱，保安柱间距2-18m。采空区内无冒顶、偏帮等垮塌现象。

②号矿体采空区：采空区形态简单，分布于东北角，南北长18m、东西宽48m的范围内。采空区高度1.5-4.2m，平均3.25m，采空区总面积587m2，采空区内留有保安矿柱，间距3-6m。采空区内无冒顶、偏帮等垮塌现象。

③号矿体采空区：采空区形态简单，分布于东北部，南北长40m、东西宽15m的范围内。采空区高度1.2-5.1m，平均4.1m，采空区总面积251m2。采空区内无冒顶、偏帮等垮塌现象。

详见附图5：采空区现状分布图。

（2）地下开采系统现状

开拓系统：现有铅锌矿利用原富源铅锌矿的采矿通道进入采矿区，矿层为向南东倾8-12°单斜层，中段间用斜井连接，探矿为井下钻超前探矿，发现有矿化时用探矿坑进行揭露，经揭露有可采矿体时，布置采矿系统进行开采。其中②、③矿体采用平硐开拓，利用1496主运输巷道和1553m回风安全巷道；①矿体1496主运输巷道以北的矿体采用平硐开拓，1496m主运输巷道以南的矿体采用斜井开拓。

运输系统：采用轻轨道矿车运输。其中1496m运输巷道南侧①矿体开采，各采场矿石通过采场溜井装矿口装入翻斗式矿车中，用人推矿车经各运输巷道推至斜井甩车道，经提升斜井提升至1496m水平，经1496m联络运输巷道、1496m主运输巷道、提升竖井运至地表经初碎后由漏斗卸矿，再由运输汽车转运至洗选厂。②、③矿体和1496m运输巷道北侧①矿体开采，各中段采场矿石通过采场溜井装矿口装入矿车中，用人推矿车经各中段运输巷道向西南推至溜井卸载，下放至1496m联络运输巷道、1496m主运输巷道、提升竖井出矿。

安全通道：安全通道为1469主平硐、1553回风巷道、1494排水及安全出口。

动力系统：有变压器，供井下绞车、水泵和照明用。凿岩机动力由工业场地空压站用无缝钢管送至工作面。

排水系统：在1494m以上的矿坑涌水通过1494m排水及安全回风巷道顺流排出地表，1494m巷道建有水仓、1494m排水口建有沉淀池，该部分矿井水经水仓、沉淀池沉淀后排入块择河；1494m以下的矿坑涌水最终流入井内1470m水仓，用水泵将矿坑涌水由1469m排水管道排出地表。在北片区1470m中段设有110KW水机1台、55KW水机2台、22KW水机2台，收集北片区1470m以上涌水，将涌水由排水管道经斜井排水管道、1469m排水管道排出地表，该部分涌水排出地表后部分用水泵抽至高位水池储存用于生产，部分外排。

详见附图6：地下开拓系统平面布置图。

（4）地面设施现状

该矿山具有二十多年的生产历史，地面设施及辅助设施较完善，有竖井、风井、平硐口、炸药库、矿部（包括办公室、职工宿舍、食堂、警队）等。

详见附图7：工业场地平面布置图。

## 3.2工程概况

### 3.2.1工程基本情况

（1）开采规模：3万t/a；

（2）开采矿种：铅锌矿原矿；

（3）井田范围：1.859km2；

（4）开采深度：+1626m至+1376m；

（5）开采矿体：①、②、③矿体；

（6）开采方式：地下开采；

（7）采矿方法：全面采矿法、房柱法；

（8）开拓方式：平硐+盲斜井开拓。

### 3.2.2工程项目组成

根据现场踏勘调查，项目组成包括井下生产系统、地面生产系统、辅助生产系统、公用工程系统等，项目主要工程组成见表3.2.2-1。

表3.2.2-1  项目工程组成情况

| 工程分类 | 项目 | 用途 | 主要情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下生产系统 | 1496m主平硐 | 担负②、③号矿体开拓、运输材料、人员入井、排水任务及入风 | 硐口位于矿区西面，长720m，井口标高+1496m，担任②、③号矿体开拓、运送材料、人员入井及排水的任务。 | 1991年建成 |
|  | 盲斜井 | 担负①号矿体开拓 | 位于矿山内部，与主平硐联通，长258m，担任①号矿体开拓、矿石提升。 | 2002年建成 |
|  | 回风安全巷道（1553m平硐） | 担负矿井回风、工人出入的任务 | 临近工业场地东面，井口标高1553m，长895m，担任人员出入、回风任务。 | 1994年建成 |
|  | 1494排水及安全出口 | 担任排水及安全出口的任务 | 位于矿区西面、工业场地南侧，出口标高1494m，长426m，担任排水及安全出口的任务。 | 1994年建成/2005年改造排水口 |
|  | 竖井（提升井） | 担任矿石运输及提升任务 | 竖井位于工业场地东北角，项目原矿出井均从竖井提升。竖井配套建有破碎机、矿石皮带运输机、漏斗。 | 1991年建成 |
|  | 井下运输系统 | 担负井下各段矿石及废石运输 | 包括1496m联络运输巷道、1496m主运输巷道、提升斜井、提升竖井。其中1496m运输巷道南侧①矿体开采，各采场矿石通过采场溜井装矿口装入翻斗式矿车中，用人推矿车经各运输巷道推至斜井甩车道，经提升斜井提升至1496m水平，经1496m联络运输巷道、1496m主运输巷道、提升竖井运至地表经初碎后由漏斗卸矿，再由运输汽车转运至洗选厂。②、③矿体和1496m运输巷道北侧①矿体开采，各中段采场矿石通过采场溜井装矿口装入矿车中，用人推矿车经各中段运输巷道向西南推至溜井卸载，下放至1496m联络运输巷道、1496m主运输巷道、提升竖井出矿。 |  |
|  | 井下排水系统 | 担负井下废水外排 | 1494m以上的矿坑涌水通过1494m排水及安全回风巷道顺流排出地表， 1494m巷道建有900m3水仓一座、1494m排水口外建有200m3沉淀池一座，该部分矿井水经沉淀池沉淀后排入块择河；1494m以下的矿坑涌水最终流入井内1470m水仓（容积500m3）内，经水仓沉淀后，用水泵将矿坑涌水由1469m排水管道排出地表40m3沉淀池内，部分抽至高位水池用于生产，其余排放。水泵房内有6台10Sh（M）-6型水泵，Q=486m3/h、H=65m、功率132kW/台，4备2用。在北片区1470m中段设有110KW水机1台、55KW水机2台、22KW水机2台，收集北片区1470m以上涌水，将涌水由排水管道经斜井排水管道、1469m排水管道排出地表，该部分涌水排出地表后部分用水泵抽至高位水池储存用于生产，部分外排。 |  |
|  | 井下供水系统 | 担负井下凿岩机除尘供水 | 井下供水的水源来自高位水池，通过1条70×4.5mm无缝钢管从主平硐口将水送至矿内，井下各中段均铺设有供水管道，各采场及掘进工作面用水由主水管安装的支管闸阀提供，闸阀间距50m。 |  |
| 地面生产系统 | 初碎系统 | 分离矿石与废石 | 初碎系统位于工业场地提升井旁，设置有破碎机、皮带运输机、漏斗。 矿石经破碎后由皮带机输送至末端漏斗处，经漏斗直接顺放至汽车内运走。破碎后分拣出来的废石临时堆放于废石临时堆场，用于矿区垫路、公路挡墙等。上部设有顶棚，防止雨水冲刷。 | 1991年建成 |
|  | 临时废石场 | 废石暂存 | 废石临时堆放于进厂道路西侧，占地面积约为200m2。 |  |
|  | 运输系统 | 矿石、废石运输 | 项目地面采用汽车运输，配备有30t卡车2辆、5吨卡车1辆，运输矿石及废石。 |  |
| 辅助生产系统 | 机修车间 | 承担本矿机电设备的日常检修和维护及矿车等材料性设备的修理 | 位于工业场地西侧，设有电修、车修、矿车修理等，占地面积约20m2。 | 1991年建成 |
|  | 炸药库 | 存放雷管及炸药 | 位于矿区西部块择河东岸斜坡区，南距1496m主平硐口约70m，地形坡度25度，占地面积10m2。周围500m范围内无居民居住。 | 1991年建成 |
| 公用系统 | 供电系统 | 向全矿供电 | 矿区属滇东电网，矿山用电由富村至矿区的10kv电路供给，电力供应稳定，能满足生产需要。 |  |
|  | 供水系统 | 向全矿供水 | ①生活供水：项目矿山生活供水由上布村自来水供给，水源为迤佐河水库水。矿区生活用水由位于上布村的高位水池接入，经100mm的不锈钢管布置3000m接入办公生活区生活水池，再由不同尺寸的不锈钢管供给各生活用水点。 ②生产供水：生产供水主要为采矿系统供水，供水水源为井下涌水。在1496m主平洞口设有泵房，将1496m主平硐口排出的井下涌水抽至高位水池储存，高位水池再经铺设在各中段的主供水管道供水给井下生产区。各采场及掘进工作面用水由主水管上安装的支管闸阀提供。 高位水池设置在1496m主平洞口东南方向约300m处，水池所在位置标高1600m，容积600m3。主供水管管径70×4.5mm。 |  |
|  | 压入式通风系统 | 向1496m运输巷道南侧①矿体开采通风 | 风压机房位于工业场地西侧，占地约120m2，砖混结构，2层。主进风坑口为1496主平洞口，采用3台4L-20/8空气压缩机进行供风（1备2用），供风管线采用φ70×4.5mm无缝钢管焊接。 | 现有机房2004年由老机房改造而成 |
|  | 抽出式通风系统 | 向②、③矿体和1496m运输巷道北侧①矿体开采通风 | 采用机械抽出式通风，风机设在1553平硐口附近，在井口安装有K40-2NO4型通风机1台。 | 1994年建成 |
| 生活福利设施 | 办公楼 | 行政办公 | 位于矿区西北块择河东岸悬崖间1553m平台区，占地500m2，砖混结构，2层。 | 1999年建成 |
|  | 警队用房 | 警队办公 | 位于矿区西北1553m平台区，办公楼东侧，占地500m2，砖混结构，2层。 | 2001年建成 |
|  | 食堂 | 职工就餐 | 一食堂位于办公楼北侧，砖混结构，占地约20m2，1层；二食堂位于办公楼东北侧约50m处，砖混结构，占地面积300m2， 3层。 | 一食堂1999年建成；二食堂2010年建成 |
|  | 旱厕 |  | 旱厕有两处，分别配套办公楼及职工宿舍建设，总占地20m2。 |  |
|  | 单身宿舍 | 单身住宿 | 位于办公楼北侧，砖混结构，占地约20m2。 | 1994年建成 |
|  |  |  | 位于办公楼西北侧约100m处，砖混结构，占地约50m2，2层，含有浴室及更衣室。 | 1994年建成 |
|  |  |  | 位于工业场地东侧，砖混结构，占地约5050m2，3层。 | 2013年建成 |
| 环保工程 | 1494m井下水仓 | 矿井涌水沉淀处理 | 井下1494m巷道水仓，容积900m3，处理1494m以上的矿坑涌水。 | 2003年建成 |
|  | 1494排水口沉淀池 |  | 位于1494m排水口，容积200m3，处理1494m以上的矿坑涌水。 | 2005年建成 |
|  | 1470m井下水仓 |  | 井下1470m巷道水仓，容积500m3，处理1494m以下的矿坑涌水。 |  |
|  | 1469m排水口沉淀池 |  | 位于1469m排水管出口附近，容积40m3，处理1494m以下的矿坑涌水。 |  |
|  | 生活污水收集沉淀池 | 生活污水处理 | 矿部办公生活区，总容积19m3。 | 2017年建成 |
|  | 临时废石堆场雨水收集池 | 废石堆场淋溶水 | 收集沉淀池12m3 | 2017年建成 |
|  | 矿石破碎工段洒水降尘设施 | 矿石初级破碎时用于破碎粉尘洒水降尘 | 设置于初碎系统破碎机出口 | 2017年建成 |
|  | 废石临时堆场场地硬化、围挡、篷布遮盖 | 防止堆场雨淋水下渗、废石流失 | 地面硬化200m2、围挡30m | 2017年建成 |
|  | 绿化 |  | 矿部道路、场地两侧400m2。 |  |

### 3.2.3矿山井田境界及资源概况

3.2.3.1井田境界

根据云南省国土资源厅颁发的采矿许可证（证号：C5300002010093210073991），项目矿山由10个拐点坐标圈定，见表3.2.3-1所示。

表3.2.3-1   曲靖富盛铅锌矿矿区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 1980西安坐标系 |
| --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |
| 1 | 2806622.68 | 35439358.38 |
| 2 | 2806534.67 | 35439310.38 |
| 3 | 2806335.67 | 35439402.38 |
| 4 | 2806023.67 | 35439480.38 |
| 5 | 2806023.67 | 35439890.38 |
| 6 | 2805222.67 | 35439890.39 |
| 7 | 2805222.67 | 35440692.39 |
| 8 | 2807221.69 | 35440692.38 |
| 9 | 2806711.68 | 35439418.38 |
| 10 | 2806622.68 | 35439358.38 |
| 生产规模 | 3.00万t/a |
| 矿区面积 | 1.8591km2 |
| 开采深度 | 1626-1376m |

3.2.3.2资源储量及矿石成分

项目矿山开采范围为采矿许可证核定的开采范围，面积1.859km2，开采标高：1626-1376m。开采对象为矿区范围内经资源储量核实、评审通过及登记备案的①、②、③号矿体。根据建设单位提供的资料，截至2016年矿区范围内已探明总的矿石储量158.06万吨，已开采量121.64万吨，余36.42万吨，现有探明储量还可开采约11年（按回收率90%计）。

原矿石元素成分表见表3.2.3-2。

表3.2.3-2   矿石的化学成分分析结果表

| 元素 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | CaO | Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 11.97 | 0.80 | 10.64 | 5.00 | 3.00 | 20.19 | 39.27 | 1.10 |
| 元素 | K2O | P2O5 | Cu | 烧失量 | Pb | Zn |  |  |
| 含量% | 0.71 | 0.092 | 0.005 | 7.20 | 1.86 | 12.81 |  |  |

根据矿石化学成分分析成果，矿石矿物的主要成份为钙、锰、铝、硅、铁质以及主金属为锌、铅，其余金属钛等的含量较低。

### 3.2.4开采方式及矿体特征

3.2.4.1开采方式

曲靖富盛铅锌矿开采方式为地下开采，根据开采矿体倾角、矿体厚度、岩体稳定性程度及开采技术条件，采矿方法有全面采矿法和房柱法。

全面采矿法：矿块沿走向布置，长度设计为40～60m，矿块斜长40～60m。矿块间留一隔离矿柱，隔离矿柱宽度2.5m，阶段矿柱6m；沿矿块间柱，向上掘采准上山到上盘区脉内联络道。沿走向每隔6.5m布置一个装矿漏斗，在拉底层掘拉底巷道及矿石溜子，装矿口与拉底巷道相通。在装矿漏斗口安设放矿闸门，控制放矿装车。回采时沿矿体走向推进，自采准上山开始，从矿块的一侧向另一侧回采，回采高度取决于矿体厚度。矿块开采过程留少量保安顶柱。

房柱法：矿块沿走向布置，长度设计为40～60m，矿块斜长40～60m。矿块间留一隔离矿柱（间柱），隔离矿柱宽度2.5～3m。采场底柱4.5m，临时顶柱2m。一个矿块内划分为4个矿房，矿房宽度12m，矿柱直径2～3m，间距7m。每个矿块北侧布置一个矿石溜井，在矿房的下部掘切割巷道并拉出切割槽。矿石溜井上部扩成喇叭口，下部安设放矿闸门，控制放矿装车。回采时从矿房的底部沿倾斜上向推进回采。

3.2.4.2矿体特征

项目矿区内圈定的铅锌矿体有3个。

①号矿体：分布于36-11线剖面间，呈隐伏状分布于1420-1520m标高范围内。已控制矿体长1060m，控制最大斜深64-772m，矿体走向北10-40°东，倾向南东，倾角8-15°，单工程矿体厚度0.70-6.70m，平均2.91m，厚度变化率为50.38%，属较稳定型。铅品位0.11-10.49%，变化系数104.22%；锌品位0.21-36.31%，变化系数89.78%，属较均匀型。是矿区内最大的矿体。已形成总面积14202m2，采空高度1.6-16.8m的采空区。

②号矿体：分布于40-32号剖面线间，呈隐伏状分布于1490-1500m标高范围内。已控制矿体长25m，控制最大斜深50m，矿体走向北5-15°东，倾向南东，倾角7-15°，呈透镜状沿层产出。单工程矿体厚度0.50-2.00m，平均1.11m，变化率为108.38%，属不稳定型。铅品位0.25-36.50%，变化系数143.25%；锌品位0.46-24.58%，变化系数109.78%，属较均匀型。已形成总面积587m2，采空高度1.5-4.2m的采空区。

③号矿体：分布于44-36号剖面线间，呈隐伏状分布于1495-1500标高范围内。已控制矿体长40m，控制最大斜深15m，矿体走向北30-60°东，倾向南东，倾角8-15°，呈透镜状沿层产出。单工程矿体厚度0.80-2.30m，平均1.55m，变化率为121.78%，属不稳定型。矿石铅品位0.25-0.70%，变化系数83.25%；锌品位5.12-29.60%，变化系数109.78%，属较均匀型。已形成总面积251m2，采空高度1.2-5.1的采空区。

### 3.2.5开采顺序

项目矿山开采顺序如下：

1）矿体开采顺序

矿山有三个矿体①、②、③矿体。①号矿体为主矿体，范围较大，位置埋藏较深，排水量较大，已开采多年，形成大量采空区（详见附图：采空区分布图），剩余的矿体采用斜井开拓，首先开采1496m运输巷道南侧以下的①号矿体。

②、③号矿体规模较小，埋藏位置较高，利用平硐自流排水，①号矿体采完后再开采。

2）中段开采顺序

①号矿体1496m运输巷道南侧以下共划分七个中段进行开采，1496m运输巷道北侧以上划分三个中段进行开采。②号矿体划分为三个中段进行开采，③号矿体划分一个矿块进行开采。

①号矿体1496m运输巷道南侧以下先开采最上面的1484m中段，再依次开采1473m中段、1462m中段、1451m中段、1440m中段、1432m中段，最后开采1430m中段。①号矿体1496m运输巷道北侧以上先开采1502m-Ⅱ中段，再依次开采1502-I中段、1500m中段。②号矿体先开采最上面的1500m中段，再依次开采1496m-Ⅱ中段，1496m-I中段。③号矿体先开采上面的1502m-Ⅲ中段，再开采1502m-Ⅱ中段。

3）中段内开采顺序

由于矿山已开采多年，所剩余的①号主矿体基本位于边角位置，规模不大，中段开采顺序为后退式，即为自采空区向矿体边界方向开采。

②、③号矿体采用后退式开采，即由北东向南西方向开采。

### 3.2.6开拓、通风、运输及井下排水系统

3.2.6.1开拓系统

②、③矿体采用平硐开拓，利用1496主运输巷道和1553m回风安全巷道。①矿体1496主运输巷道以北的矿体采用平硐开拓，1496m主运输巷道以南的矿体采用斜井开拓。

矿山主要开拓工程见表3.2.6-1所示。

表3.2.6-1   主要开拓工程

| 矿体名称 | 工程名称 | 长度（m） | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①矿体1496m主运输巷道南侧 | 1496主平硐及运输巷道 | 720 | 入风、运输 |  |
|  | 1496联络运输巷道 | 98 | 入风、运输 |  |
|  | 提升斜井 | 258 | 入风、提升 |  |
|  | 1496回风巷道 | 246 | 回风、安全出口 |  |
|  | 1484运输巷道 | 163 | 入风、运输 |  |
|  | 1473运输巷道 | 221 | 入风、运输 |  |
|  | 1462运输巷道 | 331 | 入风、运输 |  |
|  | 1451运输巷道 | 333 | 入风、运输 |  |
|  | 1440运输巷道 | 502 | 入风、运输 |  |
|  | 1432运输巷道 | 394 | 入风、运输 |  |
|  | 1430运输巷道 | 327 | 入风、运输 |  |
|  | 安全回风上山 | 488 | 回风、排水、安全出口 |  |
|  | 1494排水及安全巷道 | 426 | 回风、排水、安全出口 |  |
| ①矿体1496m主运输巷道北侧 | 1496出矿巷道 | 77 | 出矿、运输 |  |
|  | 1500运输横巷 | 132 | 入风、运输 |  |
|  | 1502 I运输巷道 | 118 | 入风、运输 |  |
|  | 1502Ⅱ运输巷道 | 278 | 入风、运输 |  |
| 共用 | 1553回风安全巷道 | 895 | 回风、安全出口 |  |
| ②矿体 | 1496运输巷道东延段 | 105 | 入风、运输 |  |
|  | 1496 I运输巷道 | 28 | 入风、运输 |  |
|  | 1496Ⅱ运输巷道 | 67 | 入风、运输 |  |
| ③矿体 | 1502Ⅲ运输巷道 | 75 | 入风、运输 |  |

3.2.6.2通风系统

②、③矿体和1496m运输巷道北侧①矿体开采，采用机械抽出式通风，风机设在1553平硐口附近，在井口安装有K40-2NO4型通风机1台。新鲜风从1496m主平硐口进入，经1496m主平硐、1496m主运输巷道、联络上山、各中段运输巷道，通过采场天井进入采场工作面，洗刷工作面后，从采场上部排至上中段巷道，最后经1553m回风安全巷道排出地表。

1496m运输巷道南侧①矿体开采，采用压入式通风，风压机房设置在工业场地西侧，采用3台4L-20/8空气压缩机进行供风（1备2用），供风管线采用φ70×4.5mm无缝钢管焊接。新鲜风从1496m主平硐口进入，经1496m主平硐、1496m主运输巷道、1496m联络运输巷道、提升斜井、各中段运输巷道，通过采场天井进入采场工作面，洗刷工作面后，1496m以上各中段开采时，污风经端部回风天井、1496m回风坑道、1494m排水及安全回风巷道排出，1462m以下各中段开采时，污风经各中段回风巷道向西南方向排至矿山安全回风上山，再经1494m排水及安全回风巷道排出。

3.2.6.3运输系统

1）矿石运输

1496m运输巷道南侧①矿体开采时，各采场矿石通过采场溜井装矿口装入翻斗式矿车中，用人推矿车经各运输巷道推至斜井甩车道，经提升斜井提升至1496m水平，经1496m联络运输巷道、1496m主运输巷道、提升竖井运至地表经初碎后由漏斗卸矿，再由运输汽车转运至洗选厂。矿车选用YEC-0.7-6型翻转式矿车。

②、③矿体和1496m运输巷道北侧①矿体开采，各中段采场矿石通过采场溜井装矿口装入矿车中，用人推矿车经各中段运输巷道向西南推至溜井卸载，下放至1496m联络运输巷道、1496m主运输巷道、提升竖井出矿。

2）人员、设备及材料运输

设备及材料用平板车由主平硐和盲斜井运到井下各采场回采工作面和掘进工作面，人员步行到井下各工作面。

3.2.6.4井下排水

根据建设单位统计，本矿山自1991年建成生产以来，矿山矿坑昼夜排水量雨季21500-22400m3（895.8-933.3m3/h）、旱季昼夜排水量约20000m3（833.3m3/h）。

项目矿山在1494m以上的矿坑涌水通过1494m排水及安全回风巷道顺流排出地表，1494m巷道建有水仓、1494m排水口建有沉淀池，该部分矿井水经水仓、沉淀池沉淀后排入块择河；1494m以下的矿坑涌水最终流入井内1470m水仓，用水泵将矿坑涌水由1469m排水管道排出地表。在北片区1470m中段设有110KW水机1台、55KW水机2台、22KW水机2台，收集北片区1470m以上涌水，将涌水由排水管道经斜井排水管道、1469m排水管道排出地表，该部分涌水排出地表后一部分用水泵抽至高位水池储存用于生产，一部分外排。

### 3.2.7采空区回填

项目生产多年，目前井下采空区回填主要采取两种方式。一种是井下开采过程中产生的废石通过井下运输巷道运往采空区直接回填；另外一种方式是项目建设单位铅锌矿选厂尾矿砂通过全尾砂膏体充填工程充填至采空区。

3.2.7.1本矿山井下废石直接回填

根据建设单位提供的资料，矿山开采平均每天产生废石量10t，其中有1t随原矿石提升至地表，因此井下每天产生废石量9t。井下废石通过运输巷道运往采空区直接回填，未运出地表；原矿石夹带的废石经分拣出来后运至废石临时堆放场临时堆放，平时用于矿区垫路、公路挡墙等，不在场内长期堆存。

3.2.7.2项目建设单位选厂全尾砂膏体充填工程

曲靖富盛铅锌矿有限公司在新厂村配套建有铅锌矿选厂，该选厂环评手续完善，已经曲靖市环境保护区验收，不在本评价内。该选厂于2011年引进驰宏科技有限公司的全尾砂膏体充填井下采空区工艺技术；于2012年编制了《曲靖富盛铅锌矿有限公司采用全尾砂膏体充填法充填采空区技术方案》，并于2012年12月15日通过了曲靖市环境保护局组织召开的审查会议；于2013年8月建成卧式砂仓脱水全尾砂膏体充填工程。

曲靖富盛铅锌矿有限公司建设的卧式砂仓脱水全尾砂膏体充填系统由4个子系统组成：卧式砂仓全尾砂脱水供料子系统；水泥供料子系统；水供给予系统；搅拌制浆子系统。

（1） 卧式砂仓脱水供料子系统

该系统的目的是制备符合技术浓度要求的尾砂料，并对沉降尾砂水进行循环使用。通过絮凝剂加速尾砂料浆沉降，并对选厂最末端沉淀池排放的尾砂水沉淀后进一步澄清，进入到搅拌制浆子系统循环利用，沉降尾砂用于制备充填料。

（2）水泥供料子系统

采用散装水泥，立式水泥仓贮料，双管螺旋给料机供料。依靠水泥罐车以压气方式将水泥通过 DN125管道输送至65m3水泥仓。属于密闭式水泥供应系统。

（3）水供应子系统

根据曲靖富盛铅锌矿有限公司充填料制备要求，充填料重量浓度81%，充填料容重为2.05t/m3。充填能力约150~180m3/d。水消耗量：60~72t/d。算上充填管道清洗及辅助作业用水，用水量约70~80t/d，其中主要为全尾砂自身含水的循环利用，需要补充水量约5~10t/d（约占10%）。

（4）搅拌制浆子系统

搅拌制浆子系统采用二段搅拌。制备的充填料经过喂料斗连接井下钻孔，充填采空区。整个子系统通过修筑有事故池防止充填料的外泄事故发生。

根据建设单位提供的资料，每立方米的充填膏体含水量约0.008t，充填到井下的膏体采用泵送的方式泵到充填区，从充填管流出的膏体会形成堆状后逐步扩充到四周，膏体在凝固过程中，膏体内部水分被凝固在膏体里，膏体表面的水分挥发。充填区的膏体经过多次分3小时、8小时、12小时后不间断观测没有水泌出来。

膏体充填具体工艺流程详见附图8：卧式砂仓脱水全尾砂膏体充填系统示意图。

### 3.2.8主要生产设备

项目主要设备见表3.2.8-1。

表3.2.8-1  建设项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称及型号 | 单位 | 工作 | 备用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升机（JTB-1.2×1-24） | 台 | 1 |  | 1 |
| 2 | 鄂式破碎机（PE400×800） | 台 | 1 |  | 1 |
| 3 | 凿岩机（YT28） | 台 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 凿岩机（YSP-45） | 台 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 电耙（2DPJ-30） | 台 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 局扇（JK55-2NO4） | 台 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 抽风机（K40-2NO4） | 台 | 1 |  | 1 |
| 8 | 20m3/min空压机（4L-20/8） | 台 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 水泵（10Sh（M）-6） | 台 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | 矿车（YFC-0.7-6） | 辆 | 10 | 5 | 15 |

### 3.2.9劳动定员及生产效率

项目矿山工作制度为：井下开采年工作日300天，每天2班，每班8小时；项目矿山劳动定员198人，其中管理人员12人，矿区警卫队6人。临时用工180人，均为富村镇当地村民，大部分不在厂区食宿。矿区管理人员、警卫队及值班工人约60人长期在矿区食宿。

### 3.2.10总平面布置

本矿区开采规模为小型，矿山厂区主要由工业场地（矿石提升系统、压风机房、配电室、仓库、通风巷口）、废石临时堆放场、办公生活区等组成。

工业场地位于矿区西北块择河东岸悬崖间1553m平台区，矿1拐点东南侧约100m处，包括竖井提升系统（含破碎、皮带运输等）、压风机房、配电室、机修车间等。主平洞口位于1496m平台，洞口配套建有值班室、水泵房等。

高位水池布设于1496m主平洞口东南方向约300m处斜坡区，水池所在位置标高1600m。

废石临时堆场位于进厂大门右侧平台设置了一处废石临时堆放场，但该临时堆放场不规范，需采取环保措施。

办公生活区位于矿区西北块择河东岸悬崖间1553m平台区，矿1拐点东南侧约400m处，主要包括办公楼、警卫队、员工宿舍、食堂、旱厕等。

详见附图7：工业场地平面布置图。

### 3.2.11工程环保投资

根据调查，项目原有环保工程实际投资235.0万元。现状环评阶段提出整改环保措施投资估算13.5万元，项目环保措施整改实际总投资25.5万元，比环评增加了12.0万元，详见表3.2.11-1。

表3.2.11-1  整改措施环保投资估算见表   投资单位：万元

| 序号 | 项目原有环保实际投资 | 现状环评阶段 | 工程整改实际 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环保措施内容 | 投资 | 环保措施内容 | 投资 | 环保措施内容 | 投资 |
| 1 | 1494m巷道水仓（900m3） | 60.0 | 食堂隔油池（1.5m3）、生活污水沉淀池（10m3） | 2.5 | 食堂泔水桶、食堂废水和其它生活污水沉淀池（19m3） | 5.0 |
| 2 | 1470m巷道水仓（500m3）、沉淀池（40m3） | 55.0 | 废石临时堆场四周建截排水沟、设立围挡、场地硬化，沉淀池（20m3） | 10 | 废石临时堆场排水沟、围挡、场地硬化，沉淀池（12m3） | 20.0 |
| 3 | 绿化 | 25.0 | 废机油暂存间 | 0.5 | 废机油暂存间 | 0.3 |
| 4 | 边坡、排水沟 | 80.0 | 矿石破碎自动喷水设施 | 0.5 | 矿石破碎点自动喷水设施 | 0.2 |
| 5 | 原矿石提升系统顶棚 | 15.0 | -- | -- | -- | -- |
| 总计 |  | 235.0 |  | 13.5 |  | 25.5 |

## 3.3生产工艺流程及主要污染工序

### 3.3.1工艺流程及排污节点

项目为铅锌矿开采项目，生产规模为3万t/a，开采出的矿石供给建设单位自有选矿厂生产使用。

项目采矿采用全面采矿法和房柱法采矿工艺。全面采矿法主要用于开采矿石、围岩中等稳固以上、倾角小于30°、厚度小于3m的薄矿体。房柱法主要用于开采矿石、围岩中等稳固以上、倾角小于30°、厚度3～7m的矿体。主要产污环节为坑下排放的矿坑涌水和采矿废石，有少量粉尘及噪声产生。

项目开采工艺流程及产污环节见图3.3.1-1所示。

图3.3.1-1  开采工艺流程及产污环节图

### 3.3.2主要污染工序

主要污染工序见表3.3.2-1。

表3.3.2-1  主要污染工序

| 时期 | 污染物类型 | 污染产生环节 | 污染因子 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 井下开采 | 粉尘 | 项目凿岩采用湿式作业，在爆破、装矿处等均设有洒水设施，因此井下开采产生的粉尘经湿式作业、洒水降尘可降低粉尘排放 |
|  |  | 矿石初碎 | 粉尘 | 采用湿式破碎，可降低粉尘排放 |
|  |  | 道路运输 | 扬尘 | 定期对运输道路采取洒水降尘措施 |
|  |  | 废石临时堆场 | 粉尘 | 采取定期洒水降尘的措施，可有效降低粉尘污染 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 经抽油烟机处理后排放，净化效率75%以上 |
|  | 废水 | 井下开采 | 矿坑涌水 | 1494m以上的矿坑涌水经水仓（900m3）、沉淀池（200m3）处理后排放；1494m以下的矿坑涌水经1470m水仓（500m3）处理后，用水泵将矿坑涌水由1469m排水管道排出地表在经沉淀池处理后，一部分储存于高位水池内供井下生产用水使用，其余排入块择河 |
|  |  | 废石临时堆场 | 淋滤水 | 经沉淀池收集沉淀后用于生产，不外排 |
|  |  | 职工生活 | COD、BOD | 食堂油污经泔水桶收集用于养殖；其他生活污水经沉淀池收集后用于矿区工业场地、道路洒水降尘，不外排 |
|  | 噪声 | 空压机、矿井提升机、破碎机、抽风机等设备 | Leq（A） | 基础减振、距离衰减、置于车间内 |
|  | 固体废物 | 井下开采 | 废石 | 井下开采产生的废石运往采空区回填，未运出地表；铅锌原矿中所夹带的废石，经破碎分捡出后，临时堆放于废石场，用于矿区垫路、公路挡墙等。 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集交由当地村委会处置 |
|  |  |  | 旱厕粪便 | 清掏做农肥 |
|  |  | 机械维修 | 废机油等 | 收集于容器中用于矿区设备润滑 |

## 3.4验收期间工况负荷

工程设计生产生产能力为3万t/a、100t/d。验收调查期间生产工况分别为：2017年11月17日生产原矿90t，达设计负荷的90%，11月18日生产原矿92t，达设计负荷的92%，均满足“生产负荷75%以上”的要求，符合验收要求。

# 4环境影响报告书及其审批文件回顾

《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书》由湖北浩淼环境技术咨询有限公司于2016 年10月编制完成，2016年12月30日底曲靖市环境保护局以“曲环备案第22 号”文对《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书》出具了临时备案的意见。

## 4.1环境影响报告书主要结论

### 4.1.1项目概况

云南省曲靖富盛铅锌矿有限公司富盛铅锌矿矿区位于曲靖市富源县富村镇新厂村。现矿区范围由原曲靖富盛铅锌矿有限公司富盛铅锌矿和富源铅锌矿合并而成，合并后采矿权范围共由10个拐点围限，经纬度在东经104°23′52″-104°24′41″、北纬25°21′08″-25°22′13″之间，开采标高1626m-1376m，矿区面积1.859km2。根据建设单位提供的资料，截至2016年矿区范围内已探明总的矿石储量158.06万吨，已开采量121.64万吨，余36.42万吨，现有探明储量还可开采约11年（按回收率90%计）。

### 4.1.2产业政策及相关规划

（1）产业政策符合性

本矿山不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中所规定的淘汰类和限制类项目，符合国家产业政策。项目开采也不属于《云南省工业产业转型升级指导目录（2014年本）》中所规定的淘汰类和限制类项目，符合云南省产业政策。

（2）规划符合性

本矿山为开采铅锌矿，符合《铅锌行业规范条件》、符合《云南省矿产资源规划》；不在城市总体规划内，与《富源县城市总体规划》不冲突；符合国家《重金属污染综合防治“十二五”规划》及《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求；本矿山建设也不与《云南省生态功能区划》、《云南省主体功能区划》相冲突，符合要求；本项目所在区域不属于国家重金属污染防治规划中规定的云南省11 个重点防控区域，矿山生活废水不外排，项目坑下开采产生的矿坑涌水经处理后部分用于采矿生产，余水外排；废石临时堆场淋滤水均在雨季产生，项目通过废石临时堆场地面硬化、设置沉淀池对淋滤水处理后用于生产。因此符合云南省重金属污染防治规划要求。

### 4.1.3环境质量现状

根据监测报告，项目区域环境空气质量现状良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；项目区块择河水质满足《地表水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅳ类水标准；项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；综上所述，本项目所在区域环境质量现状较好。

### 4.1.4环境影响预测与评价结论

（1）生态影响分析

①对土地资源的影响

本项目为已开采多年矿山项目，已有完备的采矿系统、办公生活区及供水供电系统等，在后续开采过程中，项目工程不新增占地。由于占地多属于坡地，地势陡、土地贫瘠、占地面积小，因此项目占地对土地资源的影响较小。

②对生态环境的影响

本项目所在区域人类活动较为频繁，已经对当地的植物、动物资源产生了一定干扰，动植物也已经对人类活动产生了一定的适应，对动植物的影响小。

目前矿山开采没有造成地表沉陷、泥石流、地裂缝等地质灾害，未对村庄、农业生态系统及林业生态造成影响。

（2）地表水影响分析

矿山矿坑水经处理后部分回用，部分达标外排，水质浓度预测结果能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准，项目矿坑废水外排对块泽河的水质影响不大。

项目生活污水产生量小经新增处理设施收集处理后回用于工业场地、矿区道路洒水降尘，不外排。

废石临时场枯季无流水，雨季淋滤水经沉淀池处理达标后回用。建设单位应对临时堆场地面硬化、设置截排水沟和拦挡，不会对河流水体产生明显影响。

项目空压机冷却水为清净下水，排放对水环境影响很小。

（3）地下水影响分析

本项目对当地地下水的影响较小，对周边村民的饮用水影响较小。

（4）环境空气影响分析

通过预测，项目正常生产情况下采取洒水降尘等措施后排放的粉尘对周围环境浓度的贡献值均不超标，关心点的预测值也未超标，因此项目对整个评价区域内环境空气质量影响不大。

（5）噪声影响分析

根据预测结果，正常生产情况下工业场地厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2 级标准，影响较小。项目工业场地周边500m范围内无居民点分布，生产设备噪声经距离衰减、山体阻隔后对居民的噪声贡献值远小于60dB(A)，关心点声环境质量可达到GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准。

（6）固体废弃物

项目产生废石大部分用于回填采空区、少部分用于矿区垫路及公路挡墙，对废石进行了综合利用；生活垃圾集中收集送至当地农村生活垃圾系统处置；废机油集中收集用于矿车等设备润滑；旱厕粪便由当地村民清掏作为农肥使用。项目固废处置率100%，无固体废弃物外排。

### 4.1.5公众参与结论

公众参与调查结果表明：在有效调查答卷中，参与者均表现出对本项目及其环境影响的关心，100%的被调查个人及单位对本项目环境保护工作满意。综合调查分析结果，本项目会给当地带来较好的社会效益和经济效益，且对该地区的环境影响较小，能够得到矿区周边群众的认可。

### 4.1.6总结论

本项目符合国家及地方产业政策、规划，对促进当地经济发展具有积极的作用，本项目的项目组成、选址、布局、规模、工艺总体基本可行，在采取现有环保措施及评价提出的整改措施后，各种污染物均以做到达标排放。该矿山的建设体现了经济、社会和环境三方面效益的统一，公众支持本矿山建设。总体而言，建设单位只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实本环评提出整改措施，从环保的角度来看，项目是可行的。

## 4.2环保部门相关批复

2016年12月30日曲靖市环境保护局以“曲环备案第22号”文件对项目报告书出具了临时备案的意见，全文如下：

曲靖富盛铅锌矿有限公司：

根据《云南省环境保护厅关于加快推进违规建设项目整改工作的通知》（云环通〔2016〕85号）、《曲靖市人民政府办公室关于加快推进环保违法违规建设项目清理整改工作的通知》（曲政办发〔2016〕50号）要求，2016年12月8日，曲靖市环境保护局对曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告进行审查和现场检查。项目始建于1989年并于1991年正式投产，属于“未批先建”项目，其环境违法行为已经富源县环境保护局处罚（富环罚〔2016〕22号）。

- 现状评价存在问题

根据现状评价报告结论和现场检查结果，该项目目前存在以下问题：

（一）生活污水治理设施不完善，工业广场雨污分流不完善。

（二）固废临时堆场未硬化。

（三）破碎工段粉尘、废石临时堆场扬尘治理设施不完善。

（四）未按规定设置废机油暂存间和规范设置危险废物标识标牌。

二、临时备案意见

根据（云环通〔2016〕85号）和（曲政办发〔2016〕50号）要求，经研究，该项目现状环境影响报告临时备案。同时，提出以下整改要求：

（一）空压机冷却水收集后用于冷却水循环使用，不外排；建1.5m3隔油池对食堂废水进行隔油处理，与其他生活污水共同经容量为15m3沉淀池收集，沉淀处理后用于生产，不外排；对废石堆场修建截排水沟、挡墙，地面进行硬化，修建容积为20m3的淋溶水收集沉淀池，沉淀处理后回用于生产，不外排。

（二）对破碎工段洒水防尘进行改造，建固定喷水设施，进一步减少破碎粉尘排放量；对运输粉尘，采取限制车速、加强对运输车辆管理，严禁超载、加强对运输路段的维护，保持路面平整、清洁、合理调配运输车辆等措施降低运输粉尘产生量；对临时堆放的废石，要求及时综合利用，减少堆存量；建围挡、加盖篷布进行遮盖，减少堆存起尘量。对废石临时堆场进行硬化。进一步完善固体废物综合利用方式，并做好相关台账记录。

（三）规范设置废机油暂存间和危险废物标识标牌。

（四）项目正常生产后，请及时委托具有环境监测资质的监测单位开展竣工环保验收监测，并及时向我局申请竣工环保验收。

## 4.3环评报告书中相关措施落实情况

本项目已于1991年投产，环评报告书为现状评价报告，现状评价阶段调查的环保措施见表4.3-1，环评提出的整改措施详见表4.3-2。

表 4.3-1  现状环评报告阶段已有环保措施情况

| 序号 | 项目 | 现状环评报告阶段已有环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 运输粉尘：项目对运输扬尘采取洒水降尘的防治措施，经过洒水扬尘排放量可减少70%。 井下开采粉尘：项目井下凿岩采用的湿式凿岩法，其他各作业面均布置有洒水设施，扬尘通过洒水降尘后经抽风机达标排放。 破碎粉尘：项目矿石初步破碎工段采用人工喷水湿式破碎方式。 废石临时堆放场粉尘：废石临时堆放场采取洒水降尘的措施，可减少降尘量70%。 食堂油烟：项目两座食堂均安装有抽油烟机机，油烟分离率大于75%。 |
| 2 | 废水 | 矿井涌水：矿井涌水经沉淀处理后部分一部分储存于高位水池用于生产，其余排放。空压机冷却水：项目空压机冷却水为清净下水，可达标排放。 生活污水：项目区建有旱厕，其余清洁类生活污水未经处理直接排放。 |
| 3 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、置于车间内。 |
| 4 | 固废 | 生产固废：开采产生的废石回填采空区；原矿中夹带的废石挑拣出来用于垫路、公路档墙等。 废机油：机修车间产生的废机油集中收集后用于矿车等设备润滑。 生活垃圾：生活垃圾集中收集后送至当地农村生活垃圾系统一并处置。 旱厕污泥：旱厕粪便由当地村民清掏作为农肥使用。 |

表4.3-2  现状环评提出整改环保措施落实情况

| 序号 | 项目 | 现状环评报告提出整改措施 | 落实情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 矿石初步破碎粉尘：在破碎喷水口安装自动机械喷水设施，取代人工喷水，进一步减少破碎粉尘量。 | 项目在矿石初碎工段安装机械喷水设施。 | 满足要求 |
|  |  | 运输粉尘防治措施： ①限制车速，严格控制运输车速不超过10km/h； ②加强对运输车辆载装量的管理，严禁超载； ③加强对运输路段的路面维护，保持路面平整、清洁； ④合理调配运输车辆，尽量避免在大风条件下运输，同时在大风及干燥天气下，应增加路面洒水频次，保证项目运输时，路面保持湿润状态。 | 项目运输采用30t自卸汽车运输，生产期平均每天运输4趟，车速控制在10km/h；并在晴天对路面经常洒水降尘。 | 满足要求 |
|  |  | 废石临时堆放粉尘防治措施： ①及时综合利用，减少堆存量； ②地面硬化、四周建截排水沟、围挡、加 盖篷布等进行遮盖，减少堆场起尘量。 | 项目废石用于挡墙、道路铺垫，堆存量少；根据调查，废石临时堆场地面已硬化、设置了围挡，加盖了篷布。 | 满足要求 |
| 2 | 废水 | 办公生活区设置1.5m3隔油池对食堂废水进行隔油处理；再设置10m3沉淀收集池，将食堂废水及其余生活污水收集沉淀处理，回用于工业场地、矿区道路洒水降尘，禁止外排。 | 根据调查，矿区食堂设置有泔水桶，食堂其他废水与其他生活污水经19m3沉淀池收集处理，用于矿区道路洒水降尘。 | 满足要求 |
|  |  | 对废石临时堆场四周建截排水沟、围挡、地面进行硬化防渗处理，并在临时堆场修建一个容积为20m3的淋滤水沉淀收集池，收集的淋溶水经沉淀处理后回用于生产，不外排。 | 根据调查，废石临时堆场地面已经进行了硬化处理，建有排水设施，并在堆场围挡外建有一座12m3沉淀收集池，收集的淋溶水回用于场地降尘。 | 基本满足要求 |
| 3 | 固废 | 对废石临时堆场四周建围挡、地面进行硬化防渗处理。 | 废石临时堆场地面已经进行了硬化处理，并设置了围挡。 | 满足要求 |
|  |  | 在维修车间内设置废机油暂存间对不能及时利用的废机油进行贮存管理。 | 在矿区生产车间附近设置了废机油暂存间，并建有管理台账。 | 满足要求 |

## 4.4环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况

本项目已于1991年投产，环评报告书为现状评价报告，2016年12月30日曲靖市环境保护局以“曲环备案第22号”文件对项目报告书出具了临时备案的意见，临时备案意见提出了项目需整改措施。项目环评临时备案意见整改措施落实情况见表4.4-1。

表4.4-1  现状环评临时备案意见环保整改措施落实情况

| 序号 | 项目临时备案意见要求 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机冷却水收集后用于冷却水循环使用，不外排；建1.5m3隔油池对食堂废水进行隔油处理，与其他生活污水共同经容量为15m3沉淀池收集，沉淀处理后用于生产，不外排；对废石堆场修建截排水沟、挡墙，地面进行硬化，修建容积为20m3的淋溶水收集沉淀池，沉淀处理后回用于生产，不外排。 | 空压机房设置有6m3循环水池，空压机冷取水循环使用，不外排；食堂设置有泔水桶，泔水用于周边农户养殖，食堂其他清洁废水与其他生活污水收集于19m3沉淀池，回用于道路等洒水降尘；废石临时堆场地面进行可硬化，并建有排水沟、挡墙，在挡墙外建有12m3淋溶水收集沉淀池，收集的淋溶水回用于场地降尘。 | 落实 |
| 2 | 对破碎工段洒水防尘进行改造，建固定喷水设施，进一步减少破碎粉尘排放量；对运输粉尘，采取限制车速、加强对运输车辆管理，严禁超载、加强对运输路段的维护，保持路面平整、清洁、合理调配运输车辆等措施降低运输粉尘产生量；对临时堆放的废石，要求及时综合利用，减少堆存量；建围挡、加盖篷布进行遮盖，减少堆存起尘量。对废石临时堆场进行硬化。进一步完善固体废物综合利用方式，并做好相关台账记录。 | 破碎工段洒水防尘已进行改造，采取半封闭结构，且建有固定喷水设施；对运输车辆加强了管理，并根据道路情况随时进行废石垫铺，并对运输道路采取洒水降尘的措施；项目地面废矿石产生量小，一般用于道路垫铺、挡墙建设，少量临时堆放，堆放场建有挡墙、加盖有篷布；废石临时堆场地面已进行了硬化。 | 落实 |
| 3 | 规范设置废机油暂存间和危险废物标识标牌。 | 设置有废机油暂存间及危废标识牌。 | 落实 |
| 4 | 项目正常生产后，请及时委托具有环境监测资质的监测单位开展竣工环保验收监测，并及时向我局申请竣工环保验收。 | 项目环保设施整改完成，正产生产后现已委托开展竣工环保验收工作。 | 落实 |

# 5环境影响调查

## 5.1生态环境影响调查

### 5.1.1区域生态环境现状调查

5.1.1.1区域主要自然资源

一、项目区植被及植物现状

根据《云南省生态功能区划》（2009），矿区所在区域属于于Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区—Ⅲ1 滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区—Ⅲ1-14富源、罗平岩溶中山水源涵养生态功能区。主要生态特征为“以岩溶中山地貌为主。大部分地区年降雨量1500-2000mm，主要植被类型是云南松林，土壤以黄壤和黄棕壤为主”。

根据现场调查，由于本项目所在地人口众多，因此在稍有条件的地方均被开垦作为农田植被。野生植被也由于人为干扰较强烈，已无原生的半湿润常绿阔叶林，评价区自然植被类型主要是分布于块择河河谷两岸的暖性石灰岩灌丛；其余大面积为人工植被，主要为杉木林、经济果林和耕地植被。

（一）主要植被类型

评价区内的主要植被类型及植物资源特征简述如下：

（1）暖性石灰岩灌木丛

评价区的暖性石灰岩灌木丛主要分布在区域石灰岩山地上，集中在块择河河谷两岸。评价区内石灰岩岩溶地貌上形成的最为常见植被类型，组成植被有一些耐旱、耐火烧的种类占优势。此类灌丛较多的分布在离村庄较远的石灰岩山地上，群落中分布有旱冬瓜、栓皮栎、枸树等灌木阔叶树种，草本最为丰富。

灌木层盖度20%，高度在0.5-2.5m之间，种类较多的是旱冬瓜Alnus nepalensis、栓皮栎Quercus variabilis、枸树Broussonetina papyrifera、火棘 Pyracantha fortuneana、小铁仔Myrsine africana、青刺尖 Prinsepia utilis、绣线菊Spiraea japonica等。

草本层盖度在50%，高度0.5cm左右，种类以禾本科、菊科为主，扭黄茅Heteropogon contortus、白茅Imperata cylindica、画眉草Eragrostis pilosa、紫茎泽兰Ageratina adenophora、牡蒿Artemisia japonic等。

（2）人工植被

评价区的人工植被包括人工用材林杉木Cunninghamia lanceolata林、经济果林和耕地植被。

杉木林在评价区分布面积分布最大，主要集中在下布村和上布村周围、矿区工业场地东南海拔约1600~1700m的山坡，成零星块状分布，植株较密。

杉木林乔木层高约10m，层盖度80%左右，以杉木（Cunninghamia lanceolata）其为层优势种，其中夹杂有少量的栓皮栎Quercus variabilis和柏树Platycladus orientalis。灌木层高度为1-2m，灌木在草丛中分散生长，成层不明显，不构成优势。常见植物有栓皮栎Quercus variabilis、火棘Pyracantha fortuneana、小铁仔Myrsine africana、牛筋条Dichotomanthus tristaniaecarpa、马桑Coriaria nepalensis、小叶栒子Cotoneaster microphyllus、马棘Indigofera pseudotinctoria、碎米花杜鹃Rhododendron spiciferum、野把子Elsholtzia rugulosa等。草本层高约50～60cm，组成植物种类以禾本科和菊科最为优势。常见常见植物有毛蕨菜Pteridium revolutum、紫茎泽兰Ageratina adenophora、灰苞蒿Artemisia roxburghiana、刺芒野古草Arundinella setosa、龙芽草Agrimonia pilosa、、鬼针草Bidens pilosa、硬秆子草Capillipedium assimile、细柄草Capillipedium parviflorum、狗尾草Setaria viridis、白茅Imperata cylindrica、百喜草Paspalum natatu、三叶鬼针草Bidens pilosa、金粉蕨Onychium japonicum、白酒草Conyza japonica等。

经济果林主要为桃树、柿子、梨等，集中分布在村庄房屋前后。耕地作物主要栽培玉米、烤烟等粮食作物。

房屋前后、田间、道路两侧还零星种植有银杏Ginkgo biloba、桉树Eucalyptus robusta Smith、滇杨Populus yunnanensis等树种。

（二）珍稀保护植物

项目评价区内未发现国家重点保护的珍稀濒危植物种类，也没有云南省省级保护珍稀濒危植物，也没有发现名木古树分布。

项目区植被分布见附图9：项目评价区植被分布图。

二、动物现状

评价区内由于人类活动相对频繁，受人为活动影响，区内生态环境受到一定影响，缺乏野生动物栖息生存场所，不存在大型野生动物。据走访调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见种，主要有：蛇、鸟、昆虫、田鼠等，项目区域未发现列入国家和省级保护的野生动物，项目区也不是国家和省重点保护动物的主要迁徙通道。

5.1.1.2项目主要土地利用现状

项目矿区面积为1.859km2。评价范围为矿界外200m，则生态影响评价范围3.08km2。根据现场调查，根据现场调查，本矿山评价区土地利用现状以林地、坡耕地、荒草地、村庄、道路为主。

评价区土地利用现状见表5.1.1-1、附图10：项目评价区土地利用现状图。

表5.1.1-1  评价区土地利用现状一览表

| 序号 | 土地利用类型 | 面积（km2） | 占评价区总面积的百分比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林地 | 0.727 | 23.6 |  |
| 2 | 坡耕地 | 2.023 | 65.71 |  |
| 3 | 荒草地 | 0.093 | 3.03 |  |
| 4 | 道路 | 0.032 | 1.04 |  |
| 5 | 村庄 | 0.127 | 4.12 |  |
| 6 | 工矿用地 | 0.052 | 1.66 |  |
| 7 | 水域 | 0.026 | 0.84 |  |
| 合计 | 3.08 | 100.00 |  |

5.1.1.3项目区水土流失及水土保持现状

工程区域位于西南土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，水土流失允许值为500t/km2•a。项目区所在地富源县属于珠江南北盘江国家级水土流失重点治理区，也属云南省公布的云南省重点防治区。

根据现场调查，矿区占地大部分为林地、荒草地、建设用地，项目区平均土壤侵蚀模数小于500t/（km2•a），项目区水土流失程度为微度。

通过现场调查，项目矿山各项基础设施均已建成并投入运行多年，各建构筑物周边均设置有一定的排水沟、挡墙等，绿化区域植被长势良好，水土保持现状较好。

5.1.1.4项目区地质环境

一、水文地质特征

（1）地形地貌

矿区西部为构造侵蚀块择河峡谷地形，地形切割强烈，河谷两岸地势陡峻，高程由块择河河面1436m（矿区最低点）上升到长皮梁子1771.47m，相对高差335.47m。其中1560m高程以下块择河峡谷河岸为陡崖地形，陡崖深40-100m；1560-1750m高程峡谷河岸为陡坡地形，地形坡度一般大于25度。矿区东南部为构造侵蚀低山地形，高程在1750-1850m，相对高差150m，地形坡度10-15度。其间在上布村和新厂一带为剥蚀堆积地貌，地形平缓，地形坡度8-10度。

矿区北缘分布有夹身沟，南部有下布村沟。夹身沟长1800m，沟床标高1800-1490m，1650m高程下沟道多跌坎陡壁，常年有水，由于受水流的侵蚀、侧蚀作用，谷坡地形较陡，地形坡度在20-35度之间，局部分布陡坎、陡壁。下布村沟长2300m，沟床标高1700-1434m，常年有水，受水流侵蚀、侧蚀作用，谷坡地形较陡，地形坡度在20-30度之间。

（2）地质

矿区出露的地层主要为二叠系的碳酸盐岩、碎屑岩及火山岩，在沟谷和山间凹地分布有第四系。

（3）断层

矿区地层为走向N20-60°E，倾向SE，倾角8-20°的单斜层。P1m3与P2β，P2β与P2x有明显的沉积间断，为灰岩与玄武岩间古岩溶接触，玄武岩与宣威煤系为玄武质砾岩，为古侵蚀面。

（4）地下水

项目区属珠江水系，矿床所处块择河东岸。项目矿区为一相对独立的水文地质单元，北、东、南三面以自然分水岭为边界，西面以块择河为界。矿区水文地质单元汇水面积约6.8km2，地表水除块择河河水较大外，其余溪水均较小。

项目矿区地下水可分为岩溶水裂隙水、裂隙水、孔隙水三类，矿区地下水以岩溶水为主，局部存在裂隙水，孔隙水主要分布于上布村及新厂一带。

二、地质灾害发育现状

（1）项目地质灾害评估区无崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害发生。历史发生有滑坡1处，位于下布村沟岸区，由于远离矿山采区及工程设施区，采矿工程没有加剧其发展，该滑坡也未对矿山构成威胁。

（2）采空区有3处，分别对应①、②、③号矿体，现状3个采空区内均无冒顶、偏帮等垮塌现象，地表也未发生地面开裂、塌陷和滑动。

### 5.1.2生态环境影响调查

5.1.2.1工程对土地利用的影响

本项目为已开采多年矿山项目，已有完备的采矿系统、办公生活区及供水供电系统等，在后续开采过程中，项目工程不新增占地。

项目现状办公生活区、矿区道路、工业场地、坑口及废石临时堆场等占地面积0.254hm2，属于新厂村委会上布村土地，位于块择河峡谷东侧的半山坡上，由于占地多属于坡地，地势陡、土地贫瘠、占地面积小，因此项目占地对土地利用影响较小。

5.1.2.2工程对动植物资源的影响

项目矿区工程建设使占地范围内原有植被消失，由于无保护植物分布，占压的植被在当地分布广泛，开采至今未造成任何一种植物物种消失，同时周边植被已经适应项目生产建设。总体来说，虽然在历史建设过程中破坏了部分植被，但是由于分布广泛而对当地植被生态系统的影响不大。

评价区分布的多为常见动物物种，无国家规定保护的野生动物。由于矿山周边开采生产多年，同时矿区面积较小矿区内的动物已经适应人类的活动以及采矿生产。因此采矿对当地的野生动物影响很小，未造成某一动物在区域范围的消失。

5.1.2.3对农业生态系统的影响

项目生产中产生的粉尘，可能降落在植物叶面上，降低了叶面的光合作用，减弱植物调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。根据现场调查，项目区农业生态系统主要种植作物为玉米、洋芋等，属于耐受性较好的植物，同时通过雨水的冲刷等作用，本项目粉尘排放没有对周围洋芋、玉米等农作物产生明显影响。

5.1.2.4地表移动对生态的影响

由于矿山开采地表移动范围内，分布有村庄、坡地种植区及部分林地，因此在采矿过程中，可能对区内的村庄、农业生态系统及林业生态造成影响。

根据现场调查，目前矿山开采没有造成地表沉陷、泥石流、地裂缝等地质灾害，未对村庄、农业生态系统及林业生态造成影响。但在后期生产过程中仍需加强对地表移动进行定期例行观测，一旦可能发生地面沉陷或地质灾害隐患，建设单位应在采空区周边设置警示标识，避免村民进入；同时若因地面沉陷造成坡耕地损失的，业主应对当地村民给予赔偿。

项目评价区内历史发生有滑坡1处，位于下布村沟岸区，滑体长18m、宽15m，平均厚1.5m，方量约405m3，属小型牵引式土质滑坡。滑坡因为沟水冲刷掏蚀，前缘临空岸坡失稳形成，不属于矿山开采引起的地质灾害。

5.1.2.5项目生态保护措施调查

工业场地位于矿区西北块择河东岸悬崖间1553m平台区，沿该平台从北向南布置有生产系统、运输道路、生活区等；主平洞口位于1496m平台，洞口配套建有值班室、水泵房等。根据现场踏勘核实，建设单位已按照项目区各区块功能要求采取了相应的植物绿化措施。

1553m平台与1496平台间建有阶梯路相连，道路周边山坡均已自然恢复，边坡植被生长较好，具有一定的绿化及水土保持作用。

### 5.1.3生态环境保护措施有效性分析

经调查，建设单位已在项目区采取了植物绿化措施，所栽种植物均为当地物种，成活率高。

通过实施项目区的绿化，有效防治了项目扰动区域的水土流失，改善了扰动区域生态环境质量，增强土壤保水性，为动物、昆虫等生物提供生活空间。

根据调查结果分析，建设单位较重视场区周边的生态环境保护，项目采取的相关生态保护措施落实后，有效的减轻了开采活动对项目区土地、植被和原有生态系统的破坏，有效避免了对土地的过量占用和生态负面效应。

### 5.1.4建议

进一步完善项目区的植被生态恢复措施，对矿区的绿化区域及可绿化的区域，选择乡土种合理配置人工群落进行绿化，避免工程建设后植被破坏带来的土壤侵蚀和生产能力衰退。

## 5.2地表水环境影响调查

### 5.2.1地表水环境概况

项目区主要地表水体为矿区西侧块择河，为本项目最终纳污水体。块择河在矿区西侧由北向南流经矿区边缘，矿区内河谷狭窄幽深，险涯陡壁多见。在矿区内河面标高1489-1436m，雨季流量61.14m3/s，枯季15.28m3/s，年平均38.16m3/s。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，块择河（响水河水库出口以下全河段）主要功能为工业用水、农业用水，水体保护类别为Ⅳ类。

### 5.2.2水污染源及采取的工程措施调查

矿山生产期废水主要包括矿井涌水、空压机冷却水、废石堆场淋滤水、生活污水等。根据验收阶段的现场踏勘，矿山各类废水均已采取了相应的污染防治措施。

5.2.2.1水污染源

各类废水产生量及污染物情况见表5.2.2-1。

表5.2.2-1  项目水污染源调查情况一览表

| 名称 | 主要来源 | 产生量 | 主要污染污 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿井涌水 | 井下开采 | 雨季昼夜最大排水量约22400m3/d，旱季昼夜排水量约为20000m3/dh。 | SS |
| 空压机冷却水 | 空压机房 | 40m3/d | 清洁下水 |
| 废石堆场淋滤水 | 废石临时堆场雨水收集 | / | SS |
| 生活污水 | 食堂、办公生活区 | 7.8m3/d | SS、COD、BOD5、NH3-N等 |

5.2.2.2项目生产期间给排水平衡

项目矿山水量平衡见图5.2.2-1所示。

图5.2.2-1  项目矿山水平衡图（m3/d）

5.2.2.3各类废水工程措施情况

（1）矿井涌水

项目生产多年来，矿井涌水采取沉淀的方式处理后，一部分回用于矿山生产用水，其余排放。

矿山在井下1470m巷道建有容积500m3水仓、在1469m排水管道出口建有40m3沉淀池，处理1494m以下的矿坑涌水。在1494m巷道建有900m3水仓、在1494排水口设置有200m3沉淀池，处理1494m以上的矿坑涌水。

（2）空压机冷却水和废石临时堆场淋滤水

项目空压机废水产生量为40m3/d，主要为清净下水，经设置6m3水池收集后循环使用，不外排。

项目废石临时堆场建有排水设施和淋滤水收集沉淀池（12m3），临时堆场初期雨水收集后回用于场地洒水降尘，不外排。

（3）生活区生活污水

项目建有旱厕，生活污水产生总量为7.8m3/d，主要为办公、食堂、生活清洁盥洗废水。其中食堂设有泔水桶，油污等泔水用于当地村民喂猪等；食堂其他废水与其他生活污水经19m3沉淀池收集处理，用于矿区道路洒水降尘。

### 5.2.3矿井涌水水质监测及结果分析

项目矿山自建成以来，矿井涌水均经沉淀处理后部分用于生产，部分排放。建设单位于2017年11月委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司对矿井涌水处理系统进出口水质进行了监测，具体监测方案和结果如下：

采样时间：2017年11月17日~11月18日。

监测点：矿井涌水排水口，共2 个监测点。详见附图11：项目监测点布置图。

监测项目：pH、CODcr、氨氮、SS、总磷、总氮、总锌、总铜、硫化物、氟化物、总铅、总镉、总铬、总砷、总镍、总汞，共16个项目。

监测期间及频率：连续监测2天，每天各采三个混合样。

水样采集、保存、分析方法：按国家环保部颁布的《环境监测技术规范》执行。

评价标准：《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表2 规定的水污染物排放限值。

监测结果：矿井涌水水质监测及评价结果见表5.2.3-1。

表5.2.3-1  矿井涌水水质监测结果一览表   单位：mg/L(pH无量纲)

| 时间 监测项目 | 标准 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 矿坑涌水排放口1# | 达标情况 | 矿坑涌水排放口2# | 达标情况 |
|  |  | 2017.11.17 | 2017.11.18 | 平均值 | / | 2017.11.17 | 2017.11.18 | 平均值 | / |
| pH | 6-9 | 8.18 | 8.16 | 8.17 | 达标 | 7.96 | 7.89 | 7.93 | 达标 |
| CODcr | 60 | 4L | 4L | 4L | 达标 | 4L | 4L | 4L | 达标 |
| 氨氮 | 8 | 0.066 | 0.075 | 0.071 | 达标 | 0.082 | 0.075 | 0.079 | 达标 |
| 悬浮物 | 50 | 8.33 | 7.33 | 7.83 | 达标 | 6.67 | 7.00 | 6.84 | 达标 |
| 总磷 | 1.0 | 0.023 | 0.027 | 0.025 | 达标 | 0.027 | 0.023 | 0.025 | 达标 |
| 总氮 | 15 | 1.06 | 1.15 | 1.105 | 达标 | 1.26 | 1.12 | 1.19 | 达标 |
| 总锌 | 1.5 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
| 总铜 | 0.5 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 达标 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 达标 |
| 硫化物 | 1.0 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 达标 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 达标 |
| 氟化物 | 8 | 0.08 | 0.09 | 0.085 | 达标 | 0.09 | 0.097 | 0.094 | 达标 |
| 总铅 | 0.5 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 |
| 总铬 | 1.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | 0.007 | 0.006 | 0.0065 | 达标 |
| 总镉 | 0.05 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 达标 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 达标 |
| 总砷 | 0.3 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 达标 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 达标 |
| 总镍 | 0.5 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 |
| 总汞 | 0.03 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 达标 |
| 注：1）pH为无量纲，其它为mg/L，低于方法最低检出限用“检出限+L”表示。 |

根据监测结果可知，本矿山矿坑涌水可以满足GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》中表2中水污染物排放限值要求。

### 5.2.4地表水环境保护措施有效性分析

5.2.4.1矿井涌水处理措施的可行性分析

矿井涌水采取沉淀的方式处理后，一部分回用于矿山生产用水，其余排放。根据验收期间对矿井涌水排放口水质的监测监测，矿井涌水出水水质满足GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》中表2中水污染物排放限值要求。

根据现场踏勘核实及了解，矿山运营多年来未发生过水环境污染事故，亦未受到周边居民的环保投诉。

5.2.4.2空压机冷却水和废石临时堆场淋滤水处理措施可行性分析

项目空压机废水为清净下水，经设置6m3水池收集后循环使用，不外排；项目废石临时堆场建有排水设施和淋滤水收集沉淀池（12m3），临时堆场初期雨水收集后回用于场地洒水降尘，不外排。空压机冷却水及废石临时堆场淋滤水处理措施可行。根据现场踏勘核实及了解，矿山运营多年来未发生过水环境污染事故，亦未受到周边居民的环保投诉。

5.2.4.3生活区生活污水处理措施可行性分析

项目建有旱厕，生活污水主要为办公、食堂、生活清洁盥洗废水。其中食堂设有泔水桶，油污等泔水用于当地村民喂猪等；食堂其他废水与其他生活污水经19m3沉淀池收集处理，用于矿区道路洒水降尘。

### 5.2.5小结

目前矿井水经沉淀处理达标后部分用于生产用水，其余达标排放；生活区已建有生活污水收集池，生活污水于收集池内暂存，用于晴天项目区的洒水降尘等；厂区已基本实现雨污分流，废石临时堆场淋滤水经收集后回用于场地洒水降尘；空压机冷却水经循环水池收集后循环使用，不外排。

根据项目环保验收监测报告，矿井涌水水质能GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》中表2中水污染物排放限值要求。

### 5.2.6建议

（1）生产运营中做好项目区的雨污分流，加强项目废水的收集，防止废水未经收集直接排入矿山下游河流。

（2）完善对废石临时堆场截排水沟的建设，进一步加强对废石临时堆场初期雨水的收集。

## 5.3地下水环境影响调查

### 5.3.1地下水环境概况

矿区地下水类型：岩溶水裂隙水、裂隙水、孔隙水三类，矿区地下水以岩溶水为主，局部存在裂隙水，孔隙水主要分布于上布村及新厂一带。各含水层特征如下：

①茅口组（P1m）：为灰、深灰色，中至厚层状隐晶—中晶白云岩、灰岩、白云质灰岩，厚500m。岩层走向北东，倾向南东，倾角8-20°。岩石裂隙、溶穴发育，有的发育成较大的溶洞，构成地下水汇集的空间和运移、泾流的通道，地下水以管状流为主。地下水径流模数8.82L/s•km2，地下水无色、无味、透明，PH值7.6-7.8，总矿化度0.23-0.262g/L，地下水化学类型为HCO3-Ca、HCO3-Ca•Mg型水，水质好。富水性极强，且不均匀，对开采存在较大的影响。

②峨眉山玄武岩（P2β）：灰绿、深灰色，致密块状玄武岩、气孔杏仁状玄武岩，夹紫红色凝灰岩，底部与茅口灰岩接触处为硅质岩夹粘土岩。致密孔状玄武岩柱状节理发育，厚246m。浅部风化裂隙发育，地下水以裂隙水为主，地下水径流模数0.638L/s•km2。地下水无色、无味、透明，水温18°，PH值7.1，总矿化度0.09g/L，地下水化学类型为HCO3-Ca•Mg型水，水质好。该层富水性较弱，为较弱含水层。对开采影响不大。

矿区地下水补迳排特征：1）块择河河面标高以上的部分，大气降水是矿区地下水主要的补给来源，通过玄武岩节理、岩溶溶隙相互联通的补给。矿区矿坑涌水主要分布在西部块择河河边和南东部的F8断裂带上。地下水主要以泉水的形式在沟谷边、陡岩边、低凹处排泄、补给地表沟水或河水。2）块择河面标高以下部分，河面以下的岩溶水主要接受块择河河水的水平侧向的补给，地下水主要的补给通道是溶缝和断层。水文地质条件极为不均匀。项目矿山地下水均向采矿井下排泄。随着开采深度的增加，矿坑涌水量有可能增大。从矿坑涌水动态来看，河水与井下涌水关系密切。随着上游块泽水电站引水坝的蓄水，矿区的水文地质条件将会产生较大的变化。

周边泉点调查：项目矿区范围内及周边主要有2个泉点出露。下布村泉点位于矿区中部、下布村西侧，出露于上二叠统宣威组页岩砾石岩含水层P2x，出露标高1729m，作为下布村部分村民饮用水，常年流量为0.2L/S；石山脚村泉点位于矿区外东侧约300处、石山脚村东侧，出露于中三叠统关岭组第一段砂泥岩含水层T2g1+2，出露标高1797m，作为上田坝村和石山脚村村民饮用水源，常年平均流量为1L/S。

原块择河边温泉出露于含水层P1m，位于矿区1494排水及安全出口西侧河边，出露流量为5L/S，水温在32℃~38℃。根据与新厂村委会落实，该泉点于2006年受到块择河电站隧洞施工影响，已经丧失原有温泉的功能。曲靖富盛铅锌矿有限公司在1494排水及安全出口自建水池，矿井涌水排出地表汇入该水池，给当地居民泡温泉使用。

### 5.3.2地下水水质监测及结果分析

现状环评阶段在矿山正常生产后对矿区周边出露的两个泉点水质进行补测。本次验收调查引用该监测进行地下水水质监测及结果分析。

5.3.2.1监测方案

（1）监测布点

地下水布设2个监测点：1#-下布村饮用水点、2#-石山脚饮用水点。

（2）监测因子

pH、高锰酸盐、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氰化物、总硬度、氯化物、溶解性总固体、总大肠菌群、Hg、Pb、Zn、Cu、Mn、Fe、Cr6+、Cd、As等20项指标。

（3）监测频率及规范

连续3天，每天取样1次。

（4）监测分析方法

各监测断面的采样方法及样品分析方法均按国家环保部颁布的技术规范及有关规定执行。

（5）监测工况：于2016年12月16日～2016年12月18日对评价区地下水取样监测，监测期间项目正产生产。

5.3.2.2监测结果

项目区地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类。2016年12月16日～2016年12月18日，曲靖市环境监测站对上述2个监测点的水环境质量进行了监测，监测结果见表5.3.2-1。

表5.3.2-1  地下水水质监测结果一览表   单位：mg/L(pH无量纲)

| 时间 监测项目 | 标准 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1#-下布村饮用水点 |  | 2#-石山脚饮用水点 | 达标情况 |
|  |  | 2016.12.16 | 2016.12.17 | 2016.12.18 | / | 2016.12.16 | 2016.12.17 | 2016.12.18 | / |
| pH | 6.5-8.5 | 6.65 | 6.66 | 6.69 | 达标 | 7.88 | 7.9 | 7.86 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 3.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 达标 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 达标 |
| 氨氮 | 0.2 | 0.064 | 0.063 | 0.065 | 达标 | 0.098 | 0.093 | 0.095 | 达标 |
| 硝酸盐 | 20 | 4.17 | 4.11 | 4.13 | 达标 | 2.83 | 2.9 | 2.86 | 达标 |
| 硫酸盐 | 250 | 10 | 12 | 10 | 达标 | 37 | 40 | 38 | 达标 |
| 氟化物 | 1.0 | 0.05L | 0.05L | 0.11 | 达标 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 达标 |
| 氰化物 | 0.05 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
| 总硬度 | 450 | 40 | 62 | 56 | 达标 | 305 | 326 | 300 | 达标 |
| 氯化物 | 250 | 10L | 10L | 10L | 达标 | 10L | 10L | 10L | 达标 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 218 | 268 | 246 | 达标 | 606 | 668 | 635 | 达标 |
| 铜 | 1.0 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 达标 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 达标 |
| 锌 | 1.0 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 达标 |
| 铅 | 0.05 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 |
| 镉 | 0.01 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 达标 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 达标 |
| 砷 | 0.05 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 达标 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 达标 |
| 铁 | 0.3 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 达标 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 达标 |
| 锰 | 0.1 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 |
| 汞 | 0.001 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 达标 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 达标 |
| 六价铬 | 0.05 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
| 总大肠菌群 | 3.0 | 10L | 10L | 10L | 达标 | 10L | 10L | 10L | 达标 |
| 注：1）表中未注明单位均为项目未mg/L，2）检出或低于检出限的填“检出限L”，3）表内标准为《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类。 |

根据监测结果，监测泉点下布村饮用水点、石山脚饮用水点为代表的富盛铅锌矿区地下水水质良好，所监测的各项地下水水质监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

### 5.3.3地下水环境影响调查

5.3.3.1项目开采对泉点的影响调查

矿区范围内共主要有2个地下水泉点，其中下布村泉点出露层为上二叠统宣威组页岩砾石岩（P2x）、石山脚村泉点出露层为中三叠统关岭组第一段砂泥岩（T2g1+2），2个泉点均有饮用功能。

结合水文地质图及采矿区现状分布图对比看出，下布村泉点位于采空区，根据验收阶段现场踏勘及对周边居民的回访，矿山目前的运营过程中未对周边居民的饮用水源造成影响，矿山亦未接到关于影响周边居民饮水的相关投诉。根据与新厂村委会咨询调查，下布村泉点、石山脚村泉点多年来出水量稳定，地下水水质良好，项目矿山开采未对该两处泉点产生大的影响。

5.3.3.2项目开采对地下水水质的影响调查

矿山在历史采矿过程中，废石直接用于回填采空区，部分用于道路修筑，根据同一水文地质单元泉水、矿井水的监测数据表明，尚未对矿区地下水水质造成影响；项目地面提升、破碎系统设置有顶棚，机修车间、办公楼、宿舍、食堂等地面均采取了硬化和截排水沟；在后续开采过程中，矿山对废石淋滤水全部进行处理，全部用于生产不外排，所以矿山采矿造成地下水污染的可能性较小。

根据调查，项目开采未对下布村泉点及石山脚泉点两处饮用水泉点产生大的影响。所以总体上说，废石淋滤水通过采取以上措施后对地下水影响不大。

### 5.3.4地下水环境保护措施有效性分析

综上，矿区范围内主要分布有2个泉点，矿山开采多年未对其水质产生影响。

矿山生活污水和矿井涌水均采取了相应的处理措施，地面提升、破碎系统设置了顶棚，其他生产设备安置于车间厂房内；工业场地已实现雨污分流系统；矿石临时堆场地面进行了硬化，也设置有淋溶水收集池，但还需进一步加强废石堆场截排水沟的建设。同时根据对下布村泉点、石山脚村泉点的监测结果，取水点各项监测指标均能达到标准要求。因此，矿山现采取的污染防治措施可行。

### 5.3.5建议

在运营过程中，应定期对周边村庄饮用泉点的水量、水质进行监测。发现异常建设单位须及时采取有效控制措施。

## 5.4大气环境影响调查

### 5.4.1大气污染防治措施调查

运行期的大气污染源主要为井下开采废气、矿石破碎粉尘、临时废石场粉尘、道路扬尘。

（1）井下开采粉尘

在井下掘进、凿岩、爆破等作业过程中有粉尘产生，粉尘产生量难以确定，影响主要集中在坑道内。井下各作业面及巷道中布置洒水设施及洒水管道，定期对工作面进行洒水降尘，井下环境较潮湿，井下粉尘产生量较少，85%的粉尘可在矿井被坑道潮湿粗糙面吸附滤除，剩下可通过矿井通风系统排出。

项目凿岩采用常规的湿式凿岩，各作业面及巷道布置有洒水设施，可有效降低粉尘的产生。少量粉尘通过洒水降尘后排放，经抽出式通风系统排出地表。

（2）破碎粉尘

项目矿石经提升后对原矿进行初级破碎，在破碎过程中，由于物料相互之间的碰撞，会产生粉尘。破碎系统上方设置有顶棚、四周设置有围挡，同时在破碎点建有洒水设施，采用湿式破碎，可减少70%粉尘产生量。

（3）道路运输扬尘

项目原矿及废石运输会产生一定的扬尘，属无组织排放。运输车辆控制汽车装载量，严禁超载，并采取加盖篷布；对运输道路路面进行修整，出现损坏及时修复，对生产区及运输道路定期洒水。经过洒水扬尘排放量可减少70%，无组织排放量很小。

（4）废石临时堆放场粉尘

废石临时堆放场粉尘也是大气污染源之一，废石临时堆放的过程中在空气干燥、风速较大的气候条件下，会导致现场起尘，呈无组织排放，对环境产生一定影响。项目废石堆场主要采取篷布遮盖、洒水降尘措施。

（5）食堂油烟

项目矿山设置有两个食堂，食堂运行会产生食堂油烟。项目食堂内安装有抽油烟机，将食堂油烟净化后排放，对环境影响不大。

### 5.4.2大气监测及结果分析

监测点：工业广场上风向1#、工业广场下风向2#和3#，共3个监测点（由于项目工业广场位于山沟内，整体呈狭长形，下风向较狭窄，故对下风向只进行两个点位监测）。详见附图11：项目监测点布置图。

监测因子：TSP，监测时同步记录气温、气压、风向等气象因素。

监测频次：连续监测2 天，每天采样4 次，07:00-08:00、10:00-11:00、14:00-15:00、16:00-17:00。

监测时间：2017年11月17日至2017年11月18日，连续监测2 天。验收监测期间，项目正常生产。

各测点的采样方法及样品分析方法均按照国家现行监测技术规范进行。

监测结果：无组织浓度值见表5.4.2-1。

表5.4.2-1 废气无组织排放颗粒物监测结果   单位：mg/m3

| 监测点位 | 采样日期 | 采样时间 | 无组织颗粒物 | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业广场上风向1# | 2017年11月17日 | 7:00-8:00 | 0.105 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 10:00-11:00 | 0.129 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.175 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 16:00-17:00 | 0.152 | 1.0 | 达标 |
|  | 2017年11月18日 | 7:00-8:00 | 0.127 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 10:00-11:00 | 0.194 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.174 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 16:00-17:00 | 0.217 | 1.0 | 达标 |
| 工业广场下风向2# | 2017年11月17日 | 7:00-8:00 | 0.358 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 10:00-11:00 | 0.345 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.371 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 16:00-17:00 | 0.347 | 1.0 | 达标 |
|  | 2017年11月18日 | 7:00-8:00 | 0.359 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 10:00-11:00 | 0.366 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.327 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 16:00-17:00 | 0.368 | 1.0 | 达标 |
| 工业广场下风向3# | 2017年11月17日 | 7:00-8:00 | 0.274 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 10:00-11:00 | 0.302 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.262 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 16:00-17:00 | 0.282 | 1.0 | 达标 |
|  | 2017年11月18日 | 7:00-8:00 | 0.317 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 10:00-11:00 | 0.237 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.240 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 16:00-17:00 | 0.260 | 1.0 | 达标 |

监测结果表明，工业场地厂界无组织TSP能满足GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》表6企业边界大气污染物排放浓度限值规定的1.0mg/m3大气污染物排放浓度限值。项目运行对周围环境空气影响较小。

### 5.4.3大气环境保护措施有效性分析

项目凿岩采用常规的湿式凿岩，各作业面及巷道布置有洒水设施，可有效降低粉尘的产生；破碎系统上方设置有顶棚、四周设置有铁箱，同时在破碎点建有洒水设施，采用湿式破碎，可减少70%粉尘产生量；项目运输车辆严格控制汽车装载量，严禁超载，并采取加盖篷布；对运输道路路面进行修整，出现损坏及时修复，对生产区及运输道路定期洒水；项目废石堆场采取篷布遮盖、洒水降尘措施。矿山已针对各类粉尘源采取了防治措施，可有效减少项目运营粉尘对周边环境的影响。

根据验收监测结果，项目工业场地边界3个监测点TSP 指标均能满足GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》表6企业边界大气污染物排放浓度限值要求。

### 5.4.4建议

（1）应按照规范要求进一步完善项目区洒水降尘措施，加强对洒水降尘装置的管理和维护，以减少扬尘、粉尘污染。

（2）建议进一步加强矿区绿化，对矿区的绿化区域及可绿化的区域均进行绿化植被的种植。

## 5.5声环境影响调查

### 5.5.1噪声源及防治措施调查

项目主要的噪声来源于空压机、矿井提升机及破碎机、抽风机、水泵等，其噪声值在75-105dB(A)之间。根据现场调查，项目各产噪设备均采取了降噪措施。降噪措施详见表5.5.1-1。

表5.5.1-1  主要噪声源源强表   单位：dB（A）

| 产噪设备 | 降噪措施 |
| --- | --- |
| 空压机 | 厂房隔声、基础减振 |
| 矿井提升机 | 基础减震 |
| 破碎机 | 基础减震 |
| 抽风机 | 通风机周围有围挡，配套电机设置有减振 |
| 局扇 | 位于矿井内，地层隔声，水泵基础设减震装置，由于距离地表较远，对地表无影响 |
| 水泵 |  |
| 井下凿岩机 |  |
| 汽车 | 限速限载，尽量少鸣喇叭 |

### 5.5.2厂界噪声监测

监测点位：工业场地边界北、东、南侧（由于项目工业广场位于山沟内西侧为悬崖，所以设置了三个点）。

监测项目：等效连续A 声级。

监测频次：监测2 天，每天昼间、夜间各监测1 次。

监测方法：噪声监测分析方法采用《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中规定的方法。

执行标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准限值。

监测时间：2017年11月17日至2017年11月18日，连续监测2 天。验收监测期间，矿山正常生产。

监测结果：工业场地厂界噪声监测结果见表5.5.2-1。

表5.5.2-1  噪声现状监测结果一览表       单位:dB（A）

| 项目 时段 监测点 | 等效声级 | GB12348-2008中2类标准 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.11.17 | 2017.11.18 |  |  |
| 东厂届 | 昼间 | 53.5 | 54.0 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 44.7 | 43.1 | 50 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 50.2 | 52.3 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 42.0 | 41.5 | 50 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 51.4 | 53.8 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 40.2 | 42.5 | 50 | 达标 |

表5.5.2-1 的监测结果表明：矿山工业场地各边界的昼、夜间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准限值要求。

### 5.5.3声环境保护措施有效性分析

综上，矿山工业场地边界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2 类区标准要求，且项目区噪声设备已采取了相应的防治措施，因此矿山运营期噪声对周边环境的影响有限。

## 5.6固体废物环境影响调查

### 5.6.1固体废物产排情况

项目运营的固废种类主要包括废石、生活垃圾、旱厕污泥以及机修废机油等。

- 废石

矿山开采平均每天产生废石量10t，其中约有9t通过运输巷道运往采空区直接回填，未运出地表；约有1t随原矿石提升至地表，被人工分拣出来后运至废石临时堆放场临时堆放，平时用于矿区垫路、公路挡墙等，不在场内长期堆存。目前项目废石临时堆场废石堆放量在150吨，将用于矿区道路铺垫、挡墙等。

曲靖富盛铅锌矿有限公司委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司于2017年12月17日对矿山废石进行了浸出毒性、腐蚀性鉴别，硝酸硫酸法检测结果鉴别见表5.6.1-1，腐蚀性检测结果见表5.6.1-2，水平振荡法检测结果见表5.6.1-3。

表5.6.1-1  废石腐蚀性浸出毒性检测结果一览表

| 编号 项目 | 废石浸出毒性 | GB5085 危险废物鉴别标准浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 总汞（mg/L） | 0.0016 | 0.1 |
| 铜（mg/L） | 0.02L | 100 |
| 铅（mg/L） | 0.1L | 5 |
| 锌（mg/L） | 0.184 | 100 |
| 镉（mg/L） | 0.005L | 1 |
| 总铬（mg/L） | 0.05L | 15 |
| 砷（mg/L） | 0.126 | 5 |
| 六价铬（mg/L） | 0.020 | 5 |

由表5.6.1-1可知，采用硝酸硫酸法制备出的铅锌矿废石浸出液中各项分析指标均远远小于《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准要求。

表5.6.1-2  废石腐蚀性检测结果

| 编号 项目 | 废石腐蚀性 | 《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）浸出液中危害成分限值 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 8.18 | 浸出液≤2，或≥12.5就具有腐蚀性 |

采用水平振荡法制备出的铅锌矿废石浸出液经检测pH值也未超过《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）中的标准限值要求，综上本矿废石不属于危险废物，属于一般工业固体废物。

表5.6.1-3   废石腐蚀性浸出毒性检测结果一览表

| 编号 项目 | 废石浸出毒性（水平振荡法） | GB8978-1996污水综合排放标准坐高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| pH | 8.20 | 6~9 |
| 总汞（mg/L） | 0.0012 | 0.05 |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.5 |
| 铅（mg/L） | 0.01L | 1.0 |
| 锌（mg/L） | 0.175 | 2.0 |
| 镉（mg/L） | 0.05L | 0.1 |
| 总铬（mg/L） | 0.026 | 1.5 |
| 砷（mg/L） | 0.123 | 0.5 |
| 六价铬（mg/L） | 0.016 | 0.5 |
| 氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.5 |

由表5.6.1-3可知，采用水平振荡法制备出的铅锌矿废石浸出液中各项分析指标均小于《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）的最高允许排放浓度，废石浸出液pH值为8.20，介于pH值要求限值6~9间。根据检测结果，项目铅锌矿废石属于一般工业固体废物中的第I类一般工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）处置。

（2）生活垃圾及旱厕污泥

项目生活垃圾产生量29.7t/a，由工人统一收集后送至当地农村生活垃圾系统一并处置。

项目旱厕粪便均由当地村民清掏作为农肥使用。

（3）废油

项目机修车间会产生少量废机油，产生量约0.1t/a，收集于容器中回用于矿车等设备润滑。

根据现场踏勘核实，建设单位在工业广场主要生产区附近建设有封闭的废机油暂存间，设置有危废标志牌。此外，根据危险废物管理制度要求，建设单位已在危险废物（主要为废机油）产生、使用点建立了废机油的进出管理台账。已建立使用的台账样式见附件。

### 5.6.2环境保护措施有效性分析与建议

根据现场踏勘核实，项目废石产生量不大，大部分用于采空区回填，少量在矿区废石临时堆场暂存用于运输道路铺垫、挡墙建设等，废石临时堆场地面也进行了硬化、围挡等。根据废石检测结果，富盛铅锌矿废石属第Ⅰ类一般工业固体废物，项目井下废石用于采空区回填、原矿中夹带少量废石用于矿区垫路及公路挡墙等，是可行的。

项目区设置有生活垃圾收集桶，可实现生活垃圾的及时收运；旱厕污泥定期由当地村民清掏用于农田施肥；废机油产生量少，经收集于容器中用于生产设备的润滑，并在矿区设置有封闭废机油暂存间一座。

应加强对矿区机修车间等区域废机油的贮存等管理，需严格按照危险废物的相关要求进行管理、收集和处置，禁止随意倾倒或堆存于与之属性不相符的贮存库内。

## 5.7社会环境影响调查

工程不涉及移民安置、文物古迹和历史遗迹等重要保护目标。

项目建设对社会环境的影响主要表现在有利和不利两方面，其中有利影响未促进地方经济发展；提供就业岗位，增加居民收入；完善项目周边基础设施，为周边村民提供便利。不利影响主要为工程占地对农业的影响；工程排污对人居环境的影响。

### 5.7.1有利影响调查

项目每年可提供铅锌矿原矿3 万t，在一定程度上确保了地区铅锌矿的供应能力，有利于经济稳定发展。工程劳动定员198人，主要为当地农民，项目运营后能够为当地农民提供就业、增创收入的机会，减少当地农民外出打工。

### 5.7.2不利影响调查

矿区附近土地资源较单一，项目所在区域不是粮食主产区，项目建设对当地居民农业生产带来影响小。另外，由于村庄离工业场地较远，项目已按报告书和批复的要求完善了相应的环保措施，工程废污水、大气污染和噪声等对周围村庄影响较小。

### 5.7.3对块择河水电站引水隧洞的影响

块泽河电站2006年进行隧洞施工，于2007年发电试运行，块择河电站引水隧洞分布于1530m高程，由北向南经过富盛铅锌矿有限公司富盛铅锌矿矿区。根据富盛铅锌矿采空区现状分布图，块择河水电站主要经过矿区采空区，穿越总长为815m，采空区至引水隧洞一般距离高差一般约20-30m，高差最低处为4m。具体穿越矿区位置可见下图。

项目现状3个采空区内均无冒顶、偏帮等垮塌现象，地表也未发生地面开裂、塌陷和滑动。富盛铅锌矿矿内北北东向的节理和小断层比较发育，水电站的引水隧洞也是北北东走向，由于矿体的倾角小于15°，采空区高6.7m，采空区塌陷的可能性较大，可能引起块择河水电站引水隧洞的破坏。针对引水隧洞不允许变形工程，保证块择河电站引水隧洞运行安全，建设方设留有安全保护带范围，在安全保护范围内的矿体不进行开采；采空区内留有保安矿柱及水泥柱保安柱，采空区保安柱间距2-18m；同时需加快对采空区充填，避免开采对其产生危害。

图5.7.3-1  块择河电站引水隧洞穿越矿区位置示意图

## 5.8清洁生产和污染物排放情况

### 5.8.1清洁生产

本建设项目的清洁生产水平总体上在国内属于一般水平，根据国家的相关政策，还需对矿山清洁生产水平做进一步的提高。

### 5.8.2污染物排放情况

项目矿坑涌水经沉淀处理后部分回用、部分外排，实际矿坑涌水排放量约为763.3万m3/a。

根据《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表2 规定的水污染物排放限值要求，建设单位委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司对项目两个矿坑涌水排放口的水质进行了监测，各监测指标均能满足GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》中表2中水污染物排放限值要求。项目矿坑涌水水质检测情况见下表：

表8.2-1  矿井涌水水质监测结果一览表   单位：mg/L(pH无量纲)

| 时间 监测项目 | 标准 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 矿坑涌水排放口1# | 矿坑涌水排放口2# | 达标情况 |
|  |  | 2017年11月17日~11月18日平均值 | 2017年11月17日~11月18日平均值 | / |
| pH | 6-9 | 8.17 | 7.93 | 达标 |
| CODcr | 60 | 4L | 4L | 达标 |
| 氨氮 | 8 | 0.071 | 0.079 | 达标 |
| 悬浮物 | 50 | 7.83 | 6.84 | 达标 |
| 总磷 | 1.0 | 0.025 | 0.025 | 达标 |
| 总氮 | 15 | 1.105 | 1.19 | 达标 |
| 总锌 | 1.5 | 0.05L | 0.05L | 达标 |
| 总铜 | 0.5 | 0.001L | 0.001L | 达标 |
| 硫化物 | 1.0 | 0.005L | 0.005L | 达标 |
| 氟化物 | 8 | 0.085 | 0.094 | 达标 |
| 总铅 | 0.5 | 0.01L | 0.01L | 达标 |
| 总铬 | 1.5 | 0.004L | 0.0065 | 达标 |
| 总镉 | 0.05 | 0.001L | 0.001L | 达标 |
| 总砷 | 0.3 | 0.007L | 0.007L | 达标 |
| 总镍 | 0.5 | 0.01L | 0.01L | 达标 |
| 总汞 | 0.03 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 |
| 注：1）pH为无量纲，其它为mg/L，低于方法最低检出限用“检出限+L”表示。 |

# 6环境管理及监测计划落实调查

## 6.1环境管理落实情况调查

### 6.1.1日常管理

项目建设方结合自身实际情况制订了相应的环保管理制度，公司成立有安全环保科，设科长1人、专职职工3人，企业内部形成了相应的监督机制和有效的环境管理机制，环保机构职能职责完善，各级环保部门提出的环保设施能得到切实落实。

（一）对环境监测、污染源及生态环境状况进行检查。

（二）对矿山污染治理项目实施情况进行监督、检查和指导。

（三）协助地方环境保护行政主管部门做好相关监督、检查工作等。

（四）加强各环保设施管理人员的业务学习，定期进行相关培训。

（五）定期对环保现场管理、环境保护设施使用情况进行检查，分析不满足要求的原因，制定预防和整改措施。

（六）组织与环保工作相关的培训、交流与合作，及时组织总结矿山环保方面的先进经验。

### 6.1.2环境风险防范与管理

为加强环境保护意识，对矿山公共环保设施系统可能出现的紧急和重大的突发事件，建立和完善环境系统突发事件应急处置长效机制，及时采取有序、高效的应急控制措施，组织实施抢修抢险工作，最大限度地预防事件的发生和控制事件的深度发展，最大限度地避免和减轻因突发事件而造成的损失和影响，保障人民群众生命财产安全，建设单位制定了《曲靖富盛铅锌矿有限公司突发环境事件应急预案》。

矿山成立了应急指挥部，由总经理担任总指挥、安全副矿长担任副总指挥、人事副矿长担任现场总指挥、机械副矿长和选矿副矿长担任现场副总指挥。指挥中心下设8 个应急工作组：抢险救灾组小队（分三个小组）；警戒保卫组；医疗救护组；技术保障组；后勤保障组；善后工作组；现场监测组；事故调查组。应急指挥部负责对全矿突发环境污染与破坏事故应急处理的统一领导和指挥；根据现场情况，研究突发环境污染与破坏事件的排除、减害工作方案、措施以及决定其他重要事项；统一协调和督促指导各成员单位的应急处理工作，及时向上级地方政府和环保部门报告辖区内重大环境污染事故及其处理进展情况。

为了强化矿山环境风险应急能力，建设单位应定期开展应急队伍培训和演练，建立环境安全专家咨询组，配置了相应的应急器材，为迅速开展环境风险应急提供人员和器材保障。

根据现场踏勘核实及了解，矿山运营多年来环境管理到位，未发生过环境污染事故，亦未受到周边居民的环保投诉。

## 6.2环境监测计划落实情况调查

根据环评报告项目需要定期对项目矿井涌水排放以及大气、噪声定期进行监测，业主已经与有资质单位协商中，最终根据环评要求定期对需要监测项目进行监测。监测计划见表6.2-1。

表6.2-1  项目环境监测计划表

| 监测内容 | 监测点设置 | 监测项目 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工业场地上风向10m处设一个监测点，下风向10m处设2-3个监测点 | TSP | 每年春冬各1次 | 连续3天，每天24小时 |
| 废水 | 两处矿坑涌水排放口分别设1处监测点 | pH、CODcr、SS、NH3-N、T-P、T-N、Zn、Cu、硫化物、氟化物、Pb、Cd、Hg、As、Ni、Cr | 平、枯季1次/年 | 连续3天 |
| 噪声 | 工业场地南界、北界 | 连续等效A声级 | 1次/年 | 昼夜各一次 |

## 6.3小结

综上所述，在验收调查期间，曲靖富盛铅锌矿有限公司建立了完善的环境管理体系和环保管理制度。

针对有可能存在的重大、特大风险事故源，制定了相应的环境风险应急预案。同时制定了环境保护监测计划、委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司对项目正常生产工况下废水、废气等污染物进行了监测，落实了相关的环境管理、环境监理和监测计划。

# 7公众意见调查

## 7.1公众意见调查目的与意义

工程的建设对带动区域经济快速发展、资源开发、增加当地人民群众的就业机会、改善人民生活水平等方面起到了积极的促进作用，具有较好的经济效益和社会效益。但项目在建设和运行过程中不可避免地对周围的水环境、大气环境、声环境、生态环境以及社会环境产生一定的影响。按照国家有关法律、法规的规定及要求，为了解工程建设、生产期间矿区周围受影响居民对工程建设的意见和要求，并根据公众对工程建设倾向性意见的合理性、可行性，弥补工程在设计和建设过程中的不足，进一步改进和完善该项目的污染防治工作和生态环境恢复工作，有利于本项目的可持续发展。

## 7.2公众意见调查内容

本次公众意见调查内容主要是以下几个方面：

（1）项目施工和运营期间废水、废气、噪声、固体废物、生态环境等污染因子对村民日常生活的影响程度；

（2）项目生产废水和生活污水对周边河流水质的影响程度，项目开采和建设对地下水、生活饮用水和农业生产的影响程度；

（3）项目采取的污染防治和环境保护措施落实效果调查；

（4）其他意见和建议。

## 7.3调查方法、范围和对象

调查方法：本着公开、平等、广泛和便利的原则，根据项目实际情况，采用随机和重点调查相结合的问卷调查法。对项目涉及的个人采用随机调查，对项目涉及的团体采用重点调查，共发放问卷调查表35份：个人30份，团体5份。

调查对象：本次公众（个人）意见调查主要涉及矿山周边长期居住的村民，上田坝村、上布村存、下田坝村、老君台村、迤东田村、石山脚村、下布村、新厂村等村小组村民。社会团体调查范围涉及的主要是富源县富村镇新厂村民委员会、富源县富村镇新厂小学、富源县富村镇彤彤幼儿园、富源县富村镇新厂村卫生所、富源县煤炭工业局富村分局。

## 7.4调查结果与分析

### 7.4.1公众个人意见调查结果与分析

2017年10月~11月，建设单位对项目区周围公众进行了公众参与调查，共发放个人调查表30份，全部回收。

本次调查过程中被调查者基本情况见表7.4.1-1。

表7.4.1-1  个人部分公众参与调查对象统计结果表

| 基本情况 | 人数（30人） | 比例 （%） |
| --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 28 | 93.0 |
|  | 女 | 2 | 7.0 |
| 年龄 | 20岁以下 | 0 | 0 |
|  | 20-60岁 | 30 | 100 |
|  | 60岁以上 | 0 | 0 |
| 民族 | 汉 | 26 | 86.7 |
|  | 其他 | 4 | 13.3 |
| 文化程度 | 小学及以下 | 16 | 53.3 |
|  | 中学 | 14 | 46.7 |
|  | 大学及以上 | 0 | 0 |
| 职业 | 农民 | 22 | 73.3 |
|  | 其他 | 8 | 26.7 |

本次项目公众参与调查个人部分的主要问题和公众反馈结果如表7.4.1-2所示。

表7.4.1-2  个人问卷调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 个人意见 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份数 | 所占比例% |
| 1 | 您认为该项目的建设是否有利于本地区的经济发展？ | 有利 | 17 | 56.7 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 13 | 43.3 |
| 2 | 您对本项目环境保护工作的总体评价？ | 十分满意 | 2 | 6.7 |
|  |  | 基本满意 | 25 | 83.3 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 3 | 10.0 |
| 3 | 您是否同意该项目的竣工环境保护验收？ | 同意 | 10 | 33.3 |
|  |  | 不同意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 20 | 66.7 |
| 4 | 工程施工期哪些方面对您的生活造成较大影响？ | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 固废 | 0 | 0 |
|  |  | 生态环境 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 30 | 100 |
| 5 | 您认为工程建设对农业生产影响程度？ | 很大 | 0 | 0 |
|  |  | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 很小 | 13 | 43.3 |
|  |  | 无影响 | 17 | 56.7 |
| 6 | 您认为矿山施工期和运营期噪声对您的日常工作、生活影响程度？ | 很大 | 0 | 0 |
|  |  | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 4 | 13.3 |
|  |  | 很小 | 12 | 40.0 |
|  |  | 无影响 | 14 | 46.7 |
| 7 | 您认为矿山扬尘对您的生活影响程度？ | 很大 | 0 | 0 |
|  |  | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 2 | 6.7 |
|  |  | 很小 | 16 | 53.3 |
|  |  | 无影响 | 12 | 40.0 |
| 8 | 您认为矿山生产废水和生活污水对块择河水质的影响程度？ | 很大 | 0 | 0 |
|  |  | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 1 | 3.3 |
|  |  | 很小 | 24 | 80.0 |
|  |  | 无影响 | 5 | 16.7 |
| 9 | 矿山开采对您目前生活饮用水的影响程度？ | 很大 | 0 | 0 |
|  |  | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 很小 | 2 | 6.7 |
|  |  | 无影响 | 28 | 93.3 |
| 10 | 项目建设对当地生态环境影响程度？ | 很大 | 0 | 0 |
|  |  | 较大 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 很小 | 17 | 43.3 |
|  |  | 无影响 | 13 | 56.7 |

调查结果表明：

（1）大多数村民认为项目施工期对周边的生态环境、水环境、大气等影响较小，没有给村民造成不良环境影响。

（2）被调查的村民认为，矿井开采后，对村民的日常工生产生活影响较小，没有造成环境污染事件，对周边的环境进行了较好的保护。

（3）对矿山环境保护工作的满意度调查显示，对矿山环境保护工作十分满意或基本满意，没有不满意者。

（4）被调查的村民对项目的竣工环境保护验收工作持同意或无所谓态度，没有不同意者。

### 7.4.2公众团体意见调查结果与分析

本次公众团体意见调查主要到富源县富村镇新厂村民委员会、富源县富村镇新厂小学、富源县富村镇彤彤幼儿园、富源县富村镇新厂村卫生所、富源县煤炭工业局富村分局5家单位调查，各单位调查问卷均加盖公章，调查结果见表7.4.2-1，部分调查问卷见附件。

表7.4.2-1  团体问卷调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 意见 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份数 | 所占比例% |
| 1 | 在此之前贵单位或团体是否知道该建设项目？ | 知道 | 4 | 80.0 |
|  |  | 不知道 | 1 | 20.0 |
| 2 | 贵单位或团体对当地环境质量和生态环境现状是否满意？ | 很满意 | 1 | 20.0 |
|  |  | 满意 | 4 | 80.0 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 3 | 项目是否发生过环境污染事件和扰民现象？ | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 固废 | 0 | 0 |
|  |  | 大气 | 0 | 0 |
|  |  | 生态环境 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 5 | 100 |
| 4 | 工程施工期哪些方面对贵单位或团体的影响比较大？ | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 固废 | 0 | 0 |
|  |  | 大气 | 0 | 0 |
|  |  | 生态环境 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 5 | 100 |
| 5 | 项目运行期在以下那几个方面对贵单位或团体的影响比较大？ | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 固废 | 0 | 0 |
|  |  | 大气 | 0 | 0 |
|  |  | 生态环境 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 5 | 100 |
| 6 | 贵单位或团体认为项目建设对本地的社会、经济发展影响如何？ | 有利 | 5 | 100 |
|  |  | 不利 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 7 | 对项目环保工作是否满意？ | 满意 | 4 | 80.0 |
|  |  | 基本满意 | 1 | 20.0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
| 8 | 对建设项目的总体态度？ | 满意 | 3 | 60.0 |
|  |  | 基本满意 | 2 | 40.0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 9 | 贵单位或社会团体是否同意该项目的竣工环境保护验收？ | 同意 | 5 | 100 |
|  |  | 不同意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 10 | 对该工程的环境保护工作有何建议？ | 无 |

政府部门和社会团体调查的主要结果如下：

（1）社会团体认为项目施工期对周边的生态环境、水环境、大气等影响较小，没有给当地造成不良环境影响。

（2）社会团体认为，矿井开采后对周边环境没有产生不利影响，没有发生过环境污染事件和扰民现象。

（3）对矿山环境保护工作的满意度调查显示，对矿山环境保护工作十分满意或基本满意，没有不满意的。

（4）被调查的社会团体对项目的竣工环境保护验收工作均持同意态度，没有不同意的。

## 7.5小结

项目区周边村民、当地政府和社会团体对矿山的环境保护措施总体上是满意的，建设单位在生产期间切实把环保工作落到了实处，在工程运营期和服务期满后还应继续采取有效措施，解决好工程建设和环境保护之间的关系。

# 8验收调查结论与建议

## 8.1工程概况

云南省曲靖富盛铅锌矿有限公司富盛铅锌矿矿区位于曲靖市富源县富村镇新厂村，始建于1989年，于1991年7月正式投产。现矿区范围由原曲靖富盛铅锌矿有限公司富盛铅锌矿和富源铅锌矿合并而成，合并后采矿权范围共由10个拐点围限，经纬度在东经104°23′52″-104°24′41″、北纬25°21′08″-25°22′13″之间，开采标高1626m-1376m，矿区面积1.859km2。根据建设单位提供的资料，截至2016年矿区范围内已探明总的矿石储量158.06万吨，已开采量121.64万吨，余36.42万吨，现有探明储量还可开采约11年（按回收率90%计）。

根据《云南省环境保护厅关于加快推进环保违规建设项目整改工作的通知》（云环通〔2016〕85号）及《曲靖市人民政府办公室关于加快推进环保违法违规建设项目清理整改工作的通知》（曲政办发[2016]50号），2016年10月24日曲靖富盛铅锌矿有限公司委托湖北浩淼环境技术咨询有限公司承担编制了《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书》。现状环评评价期间，项目未正常生产且还存在一些问题需要整改，曲靖市环境保护局于2016年12月30日给予项目临时备案，并出具了《曲靖市环境保护局关于曲靖市富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书临时备案的意见》（曲环备案第22号）。曲靖富盛铅锌矿有限公司根据《曲靖富盛铅锌矿有限公司铅锌矿采矿项目现状环境影响评价报告书》及临时备案意见对项目进行了整改。

项目目前环保措施整改完成，工程正常运行、环保设施运行稳定，不存在重大变更。

## 8.2环境影响调查结论

### 8.2.1生态环境影响调查结论

经调查，建设单位已在项目区采取了植物绿化措施，通过实施项目区的绿化，有效防治了项目扰动区域的水土流失，改善了扰动区域生态环境质量，增强土壤保水性，为动物、昆虫等生物提供生活空间。

建设单位较重视场区周边的生态环境保护，项目采取的相关生态保护措施落实后，有效的减轻了开采活动对项目区土地、植被和原有生态系统的破坏，有效避免了对土地的过量占用和生态负面效应。

### 8.2.2水环境影响调查结论

项目矿井水经沉淀处理达标后部分用于生产用水，其余达标排放；生活污水于收集池内暂存，用于晴天项目区的洒水降尘等；厂区已基本实现雨污分流，废石临时堆场淋滤水经收集后回用于场地洒水降尘；空压机冷却水经循环水池收集后循环使用，不外排。根据项目环保验收监测报告，矿井涌水水质能GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》中表2中水污染物排放限值要求。

根据对下布村泉点、石山脚村泉点的监测结果，取水点各项监测指标均能达到标准要求。因此，矿山现采取的污染防治措施可行。

### 8.2.3大气环境影响调查结论

矿山已针对各类粉尘源采取了防治措施，可有效减少项目运营粉尘对周边环境的影响。根据验收监测结果，项目工业场地边界3个监测点TSP 指标均能满足GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》表6企业边界大气污染物排放浓度限值要求。

### 8.2.4声环境影响调查结论

矿山为井下开采，主要噪声设备均布置于井下，工业场地内设置的噪声设备主要布置于厂房内，可有效避免噪声对周边敏感点的影响且项目主要噪声设备距离敏感点均较远。

根据项目环保验收监测结果，工业场地边界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2 类区标准要求，对周边环境的影响很小。

### 8.2.5固体废物环境影响调查结论

项目开采产生的废石产生大部分用于采空区回填，少量在矿区废石临时堆场暂存用于运输道路铺垫、挡墙建设等，废石临时堆场地面也进行了硬化、围挡、遮盖等；项目区设置有生活垃圾收集桶，可实现生活垃圾的及时收运；旱厕污泥定期由当地村民清掏用于农田施肥；废机油产生量少，经收集于容器中用于生产设备的润滑。

应加强对矿区机修车间等区域废机油的贮存等管理，需严格按照危险废物的相关要求进行管理、收集和处置，禁止随意倾倒或堆存于与之属性不相符的贮存库内。

### 8.2.6社会影响调查结论

工程不涉及移民安置、文物古迹和历史遗迹等重要保护目标。项目建设对社会环境的影响主要表现在有利和不利两方面，其中有利影响未促进地方经济发展；提供就业岗位，增加居民收入；完善项目周边基础设施，为周边村民提供便利。不利影响主要为工程占地对农业的影响；工程排污对人居环境的影响。

## 8.3环境管理及监测落实情况

在验收调查期间，富盛铅锌矿建立了完善的环境管理体系和环保管理制度、优化了生产装置操作条件。针对有可能发生的风险事故，制定了相应的环境风险应急预案（已备案）。同时矿山制定了环境保护监测计划、竣工验收期间委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司对项目生产期废水、废气等污染物进行了监测，落实了相关的环境管理、环境监理和监测计划。

## 8.4公众意见调查结果

富盛铅锌矿生产多年来做了良好的宣传和铺垫工作，项目区周边村民和与项目相关的团体单位对矿山的环境保护措施落实情况总体上很满意，建设单位在建设及生产期切实把环保工作落到了实处，在工程运营期和服务期满后还应继续采取有效措施，重视环境保护。

## 8.5环境影响评价文件及审批文件有关要求落实情况

通过对本工程已采取的环境保护措施和现状环境影响评价报告书、临时备案意见提出的环保措施逐条对比，得出：本项目按照环评、备案意见的要求进行了环保措施整改，对区域生态、水、大气、噪声等环境影响小；《报告书》及备案意见中提出各项污染防治设施和措施，除一项“基本落实”外，其余均 “满足、落实”要求。

## 8.6清洁生产与污染物排放结论

本建设项目的清洁生产水平总体上在国内属于一般水平，根据国家的相关政策，还需对矿山清洁生产水平做进一步的提高。

项目矿坑涌水经沉淀处理后部分回用、部分外排，实际矿坑涌水排放量约为763.3万m3/a。根据矿坑涌水水质监测结果，各监测指标均能满足GB25466-2010《铅、锌工业污染物排放标准》中表2中水污染物排放限值要求。

## 8.7竣工环境保护验收调查总结论

综上所述，曲靖富盛铅锌矿有限公司采矿项目采取了行之有效的污染防治和生态保护措施，项目的现状环境影响评价报告书和临时备案意见中要求的生态保护和污染控制措施基本得到落实，总体符合竣工环境保护验收条件。

## 8.8建议

（1）进一步完善项目区的植被生态恢复措施，对矿区的绿化区域及可绿化的区域，选择乡土种合理配置人工群落进行绿化，避免工程建设后植被破坏带来的土壤侵蚀和生产能力衰退。

（2）生产运营中做好项目区的雨污分流，加强项目废水的收集，防止废水未经收集直接排入矿山下游河流。完善对废石临时堆场截排水沟的建设，进一步加强对废石临时堆场初期雨水的收集。

（3）在运营过程中，应定期对周边村庄饮用泉点的水量、水质进行监测。发现异常建设单位须及时采取有效控制措施。

（4）应加强对矿区机修车间等区域废机油的贮存等管理，需严格按照危险废物的相关要求进行管理、收集和处置，禁止随意倾倒或堆存于与之属性不相符的贮存库内。